Введение.

Проект «Оказание услуг по корректировке генеральных планов сельских поселений Зубовский, Русско-Юрмашский, Булгаковский, Юматовский, Авдонский, Таптыковский сельсоветы. Подготовка карт(планов) для внесения в ЕГРН сведений о границах населенных пунктов» выполнен по заказу Администрации МР Уфимский район Республики Башкортостан в соответствии с техническим заданием к договору № 20825.

Основание для выполнения работ

-Градостроительный Кодекс Российской Федерации

-Федеральный закон РФ №190-ФЗ от 29.12.20004г.

Цель работы

Проект генерального плана – градостроительная документация территориального планирования, определяющая стратегию градостроительного развития сельского поселения, условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории сельского поселения, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Задачи работы

В целях устойчивого развития населенных пунктов выполнить:

- градостроительную документацию стадии «Генеральный план (внесение изменений)» на территорию сельских поселений Зубовский, Русско-Юрмашский, Булгаковский, Юматовский, Авдонский, Таптыковский сельсоветов и определить средства и направление территориального развития населенных пунктов, установить границы земель различного назначения и использования, границы функциональных зон с их планируемым развитием в соответствии с действующим законодательством.

Глава I. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

Краткая историческая справка

Первые упоминания о деревне Юматово относятся к концу XVIII - началу XIX веков. Она получила свое название по фамилии помещика поручика Василия Степановича Юматова, который жил здесь в начале XIX века (умер в 1847 году, похоронен в Жуково, где до сих пор сохранилась чугунная надмогильная плита). 
     	На месте нынешней деревни располагались помещичья усадьба и небольшое поселение в 10 дворов. Со временем деревня расстроилась. Большим толчком к этому послужило строительство железной дороги, а при ней - одноименной станции. Тем не менее, до начала 30-х годов двадцатого столетия в деревне была лишь одна улица в 20 домов. С 1934 года в связи с открытием санатория «Юматово», который расположился в одном километре от деревни, значительно возросла численность населения за счет сотрудников и обслуживающего персонала санатория. В селе началось строительство жилых домов. В годы Великой Отечественной войны в деревню переезжали беженцы из западных областей страны, многие из них остались здесь на постоянное жительство.

Деревня Уптино образована в 1935 году одновременно с созданием Юматовского лесничества. Основными занятиями ее жителей являлись лесозаготовка и деревообработка. В селе находились пилорама, столярная мастерская.

1.1. Положение населенного пункта в системе расселения. Современное использование территории.

Сельское поселение Юматовский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан располагается в юго-западной части района. Административный центр сельского поселения – д. Юматово. Юматовский сельсовет граничит с запада – с муниципальным районом Чишминский район, с севера – с Авдонский сельсоветом, с востока – с Жуковским сельсоветом, с юга – с Таптыковским сельсоветом.

Состав сельского поселения Юматовский сельсовет:

с. санатория Юматово им. 15-летия БАССР

с. станции Юматово

д. Уптино

д. Юматово

с. Юматовского сельхозтехникума

1.2 Существующая застройка.

с. cанатория Юматово им. 15-летия БАССР

Компактная планировочная структура. Общественный центр расположен в южной части села.

с. cтанции Юматово

Существующая планировочная структура вытянута с юго-запада на северо-восток, вдоль железнодорожных путей, село расположено с обеих сторон от железнодорожных путей. Общественный центр отсутствует.

д. Уптино

Деревня имеет рассредоточенную планировочную структуру. Общественный центр отсутствует.

д. Юматово

Деревня Юматово является административным центром сельского поселения Юматовский  сельсовет.

Село расчленено дорогой местного значения, и железнодорожными путями на южную, центральную и северную части. Общественный центр расположен в северной части деревни.

с. Юматовского сельхозтехникума

Компактная планировочная структура. Общественный центр расположен в южной части села.

1.2.1. Жилая застройка.

Жилая застройка представлена в основном жилыми домами усадебного типа с участками, и блокированными жилыми домами.  В селе санатория Юматово им. 15-летия БАССР имеется секционная застройка.

1.2.2 Общественная застройка.

Экспликация общественных зданий и сооружений представлена в таблице 1.

таблица 1

Перечень общественных зданий и сооружений

| № | Наименование объекта | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Юматовский сельсовет |
| 1 | Магазины |  |
| 2 | Экспликация отсутствует |  |
| 3 | Обслуживание здания дома-музея Зьряновых |  |
| 4 | МКУ «Юматовский этнографический музей» |  |
| 5 | ООО «Санаторий Юматово» |  |
| 6 | Экспликация отсутствует |  |
| 7 | Экспликация отсутствует |  |
| 8 | Детский сад | 110 мест |
| 9 | Мечеть |  |
| 10 | Универмаг |  |
| 11 | Магазин |  |
| 12 | Рынок |  |
| 13 | Детский оздоровительный лагерь «Локомотив» |  |
| 14 | Приход иконы Божьей Матери |  |
| 15 | Школа | 231 место |
| 16 | ОО «Юрга» пекарня (закрытая) |  |
| 17 | Кумысная |  |
| 18 | Продуктовый магазин |  |
| 19 | Строительный магазин |  |
| 20 | Детский оздоровительный лагерь «Звездочка» |  |
| 21 | Магазин |  |
| 22 | ФАП |  |
| 23 | Объекты обслуживания ж.д. станции |  |
| 24 | ГАУЗ Республиканский психоневрологический санаторий «Акбузат» |  |
| 25 | Экспликация отсутствует |  |
| 26 | Магазин |  |
| 27 | Наркодиспанцер |  |
| 28 | Магазин |  |
| 29 | Рыбное хозяйство |  |
| 30 | Детский оздоровительный лагерь «Березка» |  |

Характеристики зданий общественного назначения приведены в исходных данных.

1.2.3 Производственная, коммунально-складская застройка.

Промышленные предприятия представлены предприятиями II, III, IV и V классами опасности.

Производственные, коммунально-складские предприятия размещены хаотично.

Расположение существующих промышленно-коммунальных объектов, а так же установление проектом ограничений от них отражено на чертеже ГД-2 «Схема современного использования территорий муниципального образования с отображением границ земель различных категорий и иной информации об использовании соответствующих территорий. Схема ограничений, утверждаемых в составе схем территориального планирования. Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. Схема границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».

Экспликация промышленно-коммунальных предприятий и учреждений приведена в таблице 2.

таблица 2

Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений

| № | Наименование предприятия | Существующая санитарно-защитная зона | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Юматовский сельсовет |
| 1 | Обслуживание водозабора ГУП санаторий «Юматово» |  |  |
| 2 | Автогараж | 50 м, V класс опасности |  |
| 3 | Котельная | 50 м, V класс опасности |  |
| 4 | Кладбище | 50 м, V класс опасности | закрытое |
| 5 | Кладбище | 50 м, V класс опасности | закрытое |
| 6 | Кладбище | 50 м, V класс опасности | закрытое |
| 7 | Очистные сооружения | 300 м, III класс опасности |  |
| 8 | Розлив воды | 50 м, V класс опасности |  |
| 9 | Кладбище | 100 м, IV класс опасности |  |
| 10 | Придорожный сервис | 100 м, IV класс опасности |  |
| 11 | Нефтяная скважина | 300 м, III класс опасности |  |
| 12 | Придорожный сервис | 100 м, IV класс опасности |  |
| 13 | Придорожный сервис, АЗС | 100 м, IV класс опасности |  |
| 14 | Военная база | - |  |
| 15 | Кладбище | 100 м, IV класс опасности |  |
| 16 | Нефтяная скважина | 300 м, III класс опасности |  |
| 17 | Переработка древесины | 50 м, V класс опасности |  |
| 18 | Военная база | 500 м, II класс опасности |  |
| 19 | Личное подсобное хозяйство | 100 м, IV класс опасности |  |

1.3 Существующие памятники истории, культуры и археологии.

В границах Юматовского сельсовета выявлены памятники истории, культуры и археологии, которые приведены ниже в таблице.

| N п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Современное использование, для пам. археол. – источник | Вид памятника | Принятие на гос. охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Район, город | Село, деревня, улица | Дом |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Могилы |
| 1 | Братская могила советских воинов, умерших в госпиталях от ран в годы ВОВ | Уфимский р-он | п. Юматово, кладбище |  | 1941- 1945 гг. |  | п/истории (истори-ческий) | ПСМ БАССР N 441 от 11.07.55 г. |
| Выявленные памятники археологии |
| 2 | Юматовский курган | В 1 км к С от станции Юматово, на плоской вершине горы |  | ЭБ | КПАБ № 92 |  | В | Юматовский курган |

1.4 Транспорт и дороги.

Внешние   транспортно-экономические   связи   осуществляются   в   настоящее время автомобильным транспортом.

Связь населенных пунктов со столицей республики осуществляется по автомобильной дороге федерального значения М-5 «Самара-Челябинск» и рейсовыми автобусными маршрутами.

Между населенными пунктами проходят автодороги муниципального значения с различными типами покрытия.

Воздушный транспорт отсутствует. Ближайший аэропорт – «Международный аэропорт Уфа» в 40км.

Речной транспорт отсутствует. Река Дема не судоходна.

1.5 Кладбища.

На территории сельсовета расположены 3 закрытых кладбища и 2 действующих. Проектом необходимо рассмотреть расширение существующих действующих кладбищ.

1.6 Коммунальные сооружения.

В соответствии с «Генеральной схемой санитарной очистки территории СП Юматовский сельсовет МР Уфимский район» на территории сельского поселения свалки ТКО и скотомогильники отсутствуют. Существующее положение – вывоз ТКО осуществляется на полигон ТКО в с. Черкассы.

1.7 Зоны с особыми условиями использования территории.

Границы зон с особыми условиями использования территории установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К основным зонам с особыми условиями использования территории относятся следующие:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- зеленые насаждения общего пользования (парки, скверы и т.п.);

- естественные ландшафты (леса, городские леса, заповедники, питомники и т.п.);

- СЗЗ от промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий и объектов;

- СЗЗ от объектов транспортно-инженерной инфраструктуры;

-СЗЗ от объектов социального назначения (крупные торговые комплексы, стадионы, кладбища);

- затапливаемые, заболоченные территории.

По результатам комплексной оценки современного состояния выявлены:

Территории, не подлежащие градостроительному освоению

- береговые полосы водных объектов (в соответствии с ст.6 часть 6 Водного кодекса РФ):

- для рек протяженностью более 50км от истока до устья -20м (р.Дема).

- для рек и ручьев протяженностью менее 10км от истока до устья - 5м (р.Астракул).

- Зона охраны водозаборов:

- I пояс ЗСО для артезианских скважин - 50 м.

3) Зоны охраны естественных ландшафтов и озелененных территорий (присутствуют в виде гослесфонда).

Территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями

Санитарно-защитные зоны предприятий

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и объектов, расположенных в границах проектирования, приведены в гл. VII раздел 7.1 Охрана воздушного бассейна.

Санитарно-защитные зоны транспортных коммуникаций

Санитарно-защитные зоны транспортных магистралей установлены с учетом СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-защитные зоны инженерных коммуникаций

- магистральные продуктопроводы

- линии электропередач

Размер санитарно-защитных зон инженерных коммуникаций определяется в соответствии с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-3 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Охранные зоны инженерных коммуникаций

Охранные зоны инженерных коммуникаций устанавливаются в соответствии со следующими нормативными документами: «правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (24.02.2009 г.), «Правила охраны магистральных трубопроводов» (24.02.1992 г.).

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территория которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии с Водным кодексом РФ (в редакции ФЗ от 21.10.2013 № 282-ФЗ ) статья 65.

Рыбоохранные зоны.  В соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов устанавливаются рыбоохранные и рыбохозяйственные заповедные зоны, на территориях которых вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного объекта рыбохозяйственного значения и на которой устанавливается особый режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

Согласно постановлению Правительства РФ от 06.10.2008 г. № 743                               «Об утверждении Правил рыбоохранных зон» ширина рыбоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока до устья и составляет для рек и ручьев протяженностью:

- до 10 км - 50 м;

- от 10 до 50 км - 100 м;

- от 50 км и более - 200 м.

Для минимизации ущерба рыбным запасам проведение работ в водоохранных зонах и руслах рек следует осуществлять исключительно до начала нерестового периода (в марте и в течение первых двух декад апреля).

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиНом 2.14.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Основной целью

создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, которых они расположены.

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. №2395-1 в редакции на 29.06.2004г.: «…застройка площадей залегания полезных ископаемых, а так же размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а так же в соответствии со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Зоны особо охраняемых природных территорий

Вопросы хозяйственной деятельности в ООПТ регламентируются федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 №33-ФЗ и соответствующими Положениями для каждого объекта.

Планировочные ограничения, связанные с физическими факторами (шум, ЭМИ, радиационная обстановка)

Данные ограничения устанавливаются в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 23-03-2003 Защита от шума.

Зона затопления паводковыми водами 1% обеспеченности

Жилищно-гражданское строительство на данных территориях требует проведения работ по инженерной подготовке и повышения отметок рельефа до незатопляемых отметок.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов.

2.1. Климат.

Климатические характеристики Уфимского района РБ по данным метеорологических наблюдений станции Уфа-Дема.

Поправочный коэффициент рассеивания с учетом рельефа = 1.

Основным показателем температурного режима являются среднемесячная, максимальная и минимальная температуры воздуха, значения которых для рассматриваемого района приведены в табл. № 1-3.

Таблица 1

Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -12,5 | -12,1 | -5,4 | 5,2 | 13,2 | 17,9 | 19,5 | 16,6 | 11,2 | 3,7 | -4,8 | -11,0 | 3,4 |

Средняя месячная температура воздуха самого холодного месяца (января) составляет -12,5 °С.

Средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) составляет +19,5 °С.

Средняя из минимальных температур воздуха января составляет -17,2°С.

Средняя из максимальных температур воздуха июля составляет +25,4°С.

Таблица 2

Абсолютный минимум температуры воздуха,0 С

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -48.5 | -44,0 | -34.4 | -29.7 | -9.5 | -1.2 | 3.2 | -0.6 | -6.8 | -25.6 | -35.1 | -45.0 | -48.5 |

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -48,5°С в 1979г.

Таблица 3

Абсолютный максимум температур воздуха, °С.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 | 9.2 | 13.7 | 30.9 | 36.4 | 36.9 | 39.2 | 35.7 | 33.4 | 23.8 | 12.5 | 5.0 | 39.2 |

Абсолютный максимум температуры воздуха достигал 39,2°С в 1952г.

Таблица 4

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м\с

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,2 | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 |

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5 %, равна 7 м/с.

Таблица 5

Повторяемость направлений ветра по М Уфа-Дема, %

| Сезон | Румбы | Штиль |
| --- | --- | --- |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |  |
| Зима (12,1,2) | 8 | 1 | 1 | 7 | 56 | 13 | 8 | 6 | 14 |
| Весна(3,4,5) | 14 | 4 | 4 | 5 | 33 | 17 | 13 | 10 | 15 |
| Лето(6,7,8) | 20 | 5 | 5 | 5 | 20 | 17 | 15 | 13 | 20 |
| Осень(9,10,11) | 10 | 1 | 3 | 7 | 38 | 17 | 15 | 9 | 14 |
| Год | 13 | 3 | 3 | 6 | 37 | 16 | 12 | 10 | 16 |

Коэффициент температурной стратификации атмосферы равен 160.

Характеристики опасных метеорологических явлений (ОЯ).

| Наименование и критерий ОЯ | Среднегодовое число дней (периодов) с ОЯ | Максимальное расчетное число дней (периодов) с ОЯ, возможное 1 раз в 100 лет | Дополнительные характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Шквал при скорости более 25м/с в течение не менее 1 мин | 0,06 дня | 1 день | Нет |
| Очень сильный дождь с количеством осадков не менее 50мм за период не более 12ч | 0,03 дня | 1 день | Нет |
| Сильный ливень с количеством осадков не менее 30мм за период не более 1ч | 0,03 дня | I день | Нет |
| Очень сильный снег при количестве осадков не менее 20мм за период не более 12ч | 0,03 дня | 1 день | Нет |
| Сильный мороз -минимальная температура воздуха не выше минус 35°С в течение не менее 5 суток | 0,09 периода | 2 периода | Нет |
| Очень сильный ветер - при средней скорости не менее 20м/с или порывах не менее 25м/с | 0,03 дня | 1 день | Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз в 5 лет - 19м/с; Расчетная скорость ветра, возможная 1 раз в 100 лет - 26м/с. |

(По данным государственного учреждения «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).

2.2. Рельеф.

Территория сельского поселения Юматовский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, располагаясь в пределах пологоволнистой Прибельской равнины, характеризуется спокойным рельефом, но достаточно сложным геологическим строением. Территория на глубину до 200 м сложена отложениями плейстоцена, плиоцена, верхней и нижней перми.

Инженерно-геологические условия - неоднородные. Их сложность изменяется по территории от относительно простых до особо сложных. Сложность инженерно-геологических условий обусловлена разнообразием слагающих территорию стратиграфо-генетических комплексов пород. Это комплексы отложений: четвертичных аллювиальных; верхнеплиоценовых-нижнечетвертичных элювиально-делювиальных (общесыртовая свита); неогеновых континентальных и лиманных; верхнепермских преимущественно континентальных (красноцветных); соликамских лагунно-континентальных (терригенно-карбонатных); кунгурских лагунных галогенных. Кроме того, сложность инженерно-геологических условий обусловлена широким развитием на отдельных участках сульфатного карста. Пораженность поверхностными карстопроявлениями по территории колеблется от 0 до 40% при 35,9 воронках на 1 км2.

Гидрогеологические условия также - неоднородные. Неоднородность гидрогеологических условий предопределяет сложность геологического разреза и условий залегания отложений. На территории района распространены водоносные горизонты в аллювиальных четвертичных осадках, в акчагыльских отложениях, а также безнапорные и слабонапорные водоносные комплексы в уфимских породах и водоносный горизонт в образованиях кунгурского яруса. Относительную простоту и однородность строения имеют лишь аллювиальные четвертичные отложения, занимающие большую часть района. Воды в аллювиальных отложениях являются основным источником водоснабжения г. Уфы, других населенных пунктов и отдельных объектов. В долинах рек Белой и Уфы на значительной площади воды аллювия имеют минерализацию до 1 г/дм3 и общую жесткость до 10 мг-экв. Между тем, залегание аллювия на различных подстилающих породах, в которых развиты подземные воды различного состава и минерализации, определяет неоднородность состава самого аллювиального водоносного горизонта.

(По данным Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан).

2.3. Гидрография.

Гидрогеологические условия также - неоднородные. Неоднородность гидрогеологических условий предопределяет сложность геологического разреза и условий залегания отложений. На территории района распространены водоносные горизонты в аллювиальных четвертичных осадках, в акчагыльских отложениях, а также безнапорные и слабонапорные водоносные комплексы в уфимских породах и водоносный горизонт в образованиях кунгурского яруса. Относительную простоту и однородность строения имеют лишь аллювиальные четвертичные отложения, занимающие большую часть района. Воды в аллювиальных отложениях являются основным источником водоснабжения г. Уфы, других населенных пунктов и отдельных объектов. В долинах рек Белая и Уфа на значительной площади воды аллювия имеют минерализацию до 1 г/дм3 и общую жесткость до 10 мг-экв. Между тем, залегание аллювия на различных подстилающих породах, в которых развиты подземные воды различного состава и минерализации, определяет неоднородность состава самого аллювиального водоносного горизонта. (По данным Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан).

Гидрографическая сеть исследуемой территории представлена такими крупными реками: Белая, Уфа, Дема и Уршак.

На территории сельсовета имеются многочисленные мелкие озера и старицы.

2.4. Растительность. Почвы. Особо охраняемые природные территории.

Сельсовет расположен в центральной части Республики Башкортостан. Сельсовет расположен в пределах Прибельской увалисто-волнистой равнины. Находится в теплом, незначительно-засушливом агроклиматическом регионе. Почвы черноземы выщелоченные.

Большая часть коренных лесов также замещена сельхозугодиями, лесными культурами и вторичными лесами (береза, осина, липа). Наибольшее значение в сохранении биоразнообразия региона имеют пойменные экосистемы реки Дема: дубовые, липовые, вязовые, черноольховые, осокоревые и другие леса; ивняки; разнообразные луга (от остепненных до влажных); болота и система стариц. Лесная растительность здесь сохранилась наилучшим образом благодаря учрежденным запретным полосам лесов вдоль рек и зеленым зонам.

На территории сельского поселения Юматовский сельсовет муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан расположена особо охраняемая природная территория республиканского значения - памятник природы «Юматовские опытные лесные культуры».

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. № 465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР».

Профиль объекта – ботанический (дендрологический) памятник природы.

Памятник кластерный и состоит из лесных массивов, расположенных между селпами Авдон, Юматово, Таптыково, Нижегородка Уфимского района РБ, площадь: 81,4 га.

Характеристика объекта и значение памятника природы. Уникальные многолетние опытные культуры, заложенные БашНИИЛОС в период с 1937 по 60-е годы XX века. Здесь проводились многочисленные лесокультурные опытные работы и разрабатывались передовые методы лесоводства, в том числе агротехника культур дуба, сосны, тополя и др. Интродуцировались как различные местные (дуб, лиственница, липа и др.), так и экзотические деревья, и кустарники (орех маньчжурский, бархат амурский, сосна сибирская («кедр»), сосна Муррея, ясень пенсильванский и др.) В закладке культур принимали участие многие известные лесоводы республики: А.М. Березин, В.Н. Быстров, Д.А. Ильичев, Б.Г. Левашов и др. Лесные культуры являются местом проведения производственной практики студентов Уфимского лесхоз-техникума. Памятник природы имеет научное, учебно-просветительское, историческое и практическое значение.

Режим охраны: установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан, утвержденных постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 г. № 48, постановлением Правительства Республики Башкортостан №163 от 11 апреля 2018 г.

В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены выпас скота, строительство, любые рубки, кроме выборочных санитарных.

2.5. Полезные ископаемые.

На территории СП Юматовский сельсовет МР Уфимский район РБ присутствуют месторождения нефти. Месторождений, лицензионных участков ОПИ и участков недр, разрабатываемых для собственных нужд, по состоянию на 11.02.2021 не имеется.

Глава III. Проектное решение. Архитектурно-планировочная и объемно-пространственная организация территории.

Развитие населенных пунктов сельского поселения Юматовский сельсовет планируется в соответствии со сложившимися планировочными структурами. Преимущественные направления развития выбраны с целью наиболее интенсивного использования свободных территорий.

Генеральным планом предлагается дальнейшее упорядочение застройки с развитием общественных центров, благоустройством, инженерным обеспечением.

3.1. Численность населения. Трудовые ресурсы

Численность зарегистрированного населения сельсовета составляет 4048 чел.

Динамика численности населения сельсовета по отдельным годам приводится в ниже следующей таблице:

Численность зарегистрированного населения сельсовета с 2002г. увеличилась на 6% в основном за счёт механического прироста.

Численность круглогодично отдыхающих в санатории и оздоровительном лагере составляет 0,7тыс.чел.

Увеличение численности населения сельсовета на расчётный срок прогнозируется за счёт механического прироста.

Прогнозная численность населения

таблица а)

| №№ | Населённый пункт | Население сущ., тыс.чел. | Население проект расч. срок 2035г., тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.санатория Юматово им.15-летия БАССР | 0,548 | 0,62 |
| 2 | с.станции Юматово | 0,797 | 1,41 |
| 3 | д.Уптино | 0,416 | 0,67 |
| 4 | д.Юматово | 1,724 | 2,02 |
| 5 | с.Юматовского сельхозтехникума | 0,341 | 0,38 |
|  | Итого по с/с | 4,048 | 5,1 |

Численность постоянного населения сельсовета по проекту составит 5,1 тыс.чел. на расчётный срок.

Прогноз изменения возрастного состава населения приведён ниже.

Прогноз изменения возрастного состав

таблица б)

| Возрастные группы | Существующее положение, %% | Прогноз расч.срок |
| --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного возраста | 18,5 | 19,0 |
| В трудоспособном возрасте | 60,3 | 60,0 |
| Старше трудоспособного возраста | 21,2 | 21,0 |
| Всего | 100,0 | 100,0 |

Прогнозируется увеличение численности населения моложе трудоспособного возраста.

На расчётный срок численность трудоспособного населения прогнозируется в пределах 60 % от всего населения.

На расчётный срок сохраняется занятость на существующих предприятиях сельсовета. Часть населения работает в г.Уфе и Уфимском районе. Дополнительные рабочие места предлагается создать в сфере услуг, придорожном сервисе, логистике, малом предпринимательстве.

3.2. Объёмы строительства.

3.2.1. Жилищное строительство.

Объёмы жилищного строительства рассчитаны по укрупнённым показателям, с учётом территорий нового строительства.

На расчётный срок средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составит 45,0 кв.м/чел.

К застройке предлагается индивидуальная застройка с участками.

На расчётный срок предусматривается развитие населённых пунктов: с.станции Юматово, д.Юматово и д.Уптино.

Объёмы нового жилищного строительства по генеральному плану составят всего 51,1 тыс. кв.м.

Частный существующий жилой фонд реконструируется за счет владельцев, объемы реконструкции в общий объем жилищного строительства на расчетный срок не включены. Структура нового жилищного строительства по материалу стен не регламентируется.

Территории под жилую застройку (кварталы) по населённым пунктам на расчётный срок

таблица а)

| №№ | Наименование населённых пунктов | Новые территории под жилые кварталы на расчётный срок, всего га | в том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь строительс-тва / из них -строящиеся, га | расчётный срок, га |
| 1 | с.станции Юматово | 26,9 | 17,7 | 9,2 |
| 2 | д.Уптино | 3,3 | - | 3,3 |
| 3 | д.Юматово | 5,2 | - | 5,2 |
|  | Итого по с/с | 35,4 | 17,7 | 17,7 |

Далее в табличной форме даны объёмы жилищного строительства по типу застройки.

Объёмы жилищного строительства по сельсовету

таблица б)

| №№ | Населённый пункт, тип застройки | Общая площадь жилого фонда, тыс. кв.м | Квартир (домовладений), шт. | Население, тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ. сохр. | Новое стр.-во | Всего расч. срок | Сущ.* | Всего расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | с.санатория Юматово им.15-летия БАССР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -секционная застройка 2-5эт. | 11,2 | - | 11,2 | 224 | - | 224 | 0,548 | 0,62 |
| 2 | с.станции Юматово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками | 29,8 | 31,4 | 61,2 | 333 | 349 | 682 | 0,797 | 1,41 |
| 3 | д.Уптино |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками | 52,5 | 4,9 | 57,4 | 228 | 41 | 269 | 0,416 | 0,67 |
| 4 | д.Юматово |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками | 70,1 | 14,8 | 84,9 | 668 | 141 | 809 | 1,724 | 2,02 |
| 5 | с.Юматовского сельхозтехникума |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками | 14,9 | - | 14,9 | 152 | -- | 152 | 0,341 | 0,38 |
|  | Всего | 178,5 | 51,1 | 229,6 | 1605 | 531 | 2136 | 3,417 | 5,1 |

Примечание:* зарегистрированное население

3.2.2. Культурно-бытовое строительство.

Расчет потребности в предприятиях обслуживания местного значения произведен с учетом нормативов СНиП 2.07.01-89* (СП 42.13330.2011) «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» - приложение «Ж» (рекомендуемое) и республиканских нормативов градостроительного проектирования (обязательное), утвержденных постановлением Правительства республики Башкортостан №153 от 13 мая 2008г. на прогнозную численность населения 5,1 тыс. чел. на расчетный срок.

Расчет объемов культурно-бытового строительства выполнен, исходя из намеченной ступенчатой системы обслуживания населения с учетом дифференциации по видам обслуживания (эпизодическое, периодическое, повседневное обслуживание) и радиусам пешеходной и транспортной доступности.

Расчеты сведены в таблицу а). Указанные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Требуемые ёмкости проектируемых объектов определены в основном с учетом сохранения существующих объектов обслуживания.

На проектируемых территориях предлагается размещение культурно-развлекательного центра, торгово -сервисного комплекса с рынком, спортивно-оздоровительного центра (СОЦ) с бассейном, гостиницы и блоков обслуживания для жилых кварталов населённых пунктов сельсовета.

На последующих стадиях проектирования уточняются размещение и ёмкости конкретных объектов обслуживания.

Объекты обслуживания закрытой сети для учреждений оздоровления и отдыха (санаторий, оздоровительные лагеря) сохраняются существующие.

Дачное (сезонное) население пользуется существующими и запроектированными объектами открытой сети учреждений обслуживания.

На территории сельсовета имеются объекты республиканского значения — ООО «Санаторий Юматово» и ГУЗ РДПНС «Акбузат».

Перечень размещаемых объектов дан в экспликации на основном чертеже проекта.

Общеобразовательные учреждения.

Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по нормативам и исходя из демографии.

Проектом предлагается размещение новой школы и детского сада в с. станция Юматово.

Расчёт потребности в учреждениях обслуживания местного значения

таблица а)

| п/п | Наименование | Ед. изм. | Норма на 1000 жит. | Тре-буется на расч. срок | Сущ./ сущ. сохран. | Новое стр-во всего/ в т.ч. 1 очередь | Разме-щается всего на расч. срок | Требу-ется новых терри-торий, min, га | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Учреждения народного образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 55 | 280 | 120/ 120 | 160/- | 280 | 0,56 | с.станция Юматово |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащ. | 144 | 734 | 262/ 262 | 472/ - | 734 | 2,8 | с.станция Юматово |
| 3 | Внешкольные учреждения, всего, в т.ч. | мест | 10% от числа школьн. | 73 | - | 73/ - | 73 | Встр. | с.станция Юматово |
|  | Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Поликлиники | пос./ см. | 35 | 179 | 200/ 200 | - | 200 | - |  |
| 2 | Больницы | коек | 13,5 | 69 | - | - | - | - | В с.Авдон |
| 3 | Аптеки | кв.м | 14 | 71 | 25/ 25 | 46/ 46 | 71 | Встр. | с.станция Юматово, д. Юматово |
| 4 | Станции скорой помощи | а/м | 2 на с/с | 2 | - | - | - | - | В с.Авдон |
| 5 | Раздаточные пункты молочной кухни | м2 | 0,3 на 1 реб. до года | 48 | - | - | - | - | В с.Авдон |
| 6 | Учреждения социального обслуживания | объект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ | 1 | 0,2 | с.станция Юматово |
|  | Спортивные и физкультурные сооружения |
| 1 | Спортивные залы всего | м2 площ. пола | 160 | 816 | 144/ 144 | 672/ - | 816 | Встр. | с.станция Юматово-школа, д. Юматово-СОЦ |
| 2 | Бассейн | м2 зерк. воды | 25 | 128 | - | 300/ - | 300 | 0,5 | д. Юматово-СОЦ |
|  | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Клубы (в т.ч. досуговые помещения) | посет. мест | 190 | 969 | - | 969/ - | 969 | 0,5 | с.станция Юматово |
| 2 | Библиотеки | тыс.т | 6 | 30,6 | - | 30,6/ - | 30,6 | встр | с.станция Юматово |
|  | Предприятия торговли и общественного питания, бытового обслуживания |
| 1 | Магазины, всего | м2 торг. пл. | 300 | 1530 | 180/ 180 | 1350/ 350 | 1530 | 1,5 | с.станция Юматово, д. Юматово |
| 2 | Магазины кулинарии | м2 | 6 | 31 | - | 31/ - | 31 | Встр. | с.станция Юматово |
| 3 | Рынок | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ - | 1 | 0,4 | с.станция Юматово |
| 4 | Предприятия общественного питания | мест | 40 | 204 | 50/ 50 | 154/ - | 204 | Встр. | с.станция Юматово |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 36 | 12/ 12 | 24/ 14 | 36 | Встр. | с.станция Юматово, д. Юматово |
| 6 | Бани (сауны) | мест | 7 | 36 | - | 36/ - | 36 | Встр. | д. Юматово-СОЦ |
| 7 | Гостиницы | мест | 6 | 31 | - | 31/ - | 31 | 0,5 | д. Юматово |
|  | Организации и учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Отделение связи | объ-ект | 1 на с/с | 1 | 1/ 1 | - | 1 | - |  |
| 2 | Филиалы банков | опер.место | 1 | 5 | 2/ 2 | 3/ 3 | 5 | 5 |  |
| 3 | Пункты охраны порядка | объ-ект | 1 на с/с | 1 | - | 1/ 1 | 1 | Встр. | с.станция Юматово |

3.2.3. Производственное и коммунальное строительство.

Вдоль автодороги М-5 размещаются логистические центры и придорожные комплексы. Размещение новых производственных предприятий не планируется.

Перечень вновь размещаемых объектов дан в таблице б).

Расчёт потребности в складских территориях

таблица а)

| №№ | Наименование складов | Един. измер. | Ёмкость складов | Размеры земельных участков |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок | норматив на 1 тыс. чел. | требуется расч. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Склады общетоварные |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Продовольственных товаров | кв.м | 19 | 96,9 | 60 | 306 |
| 1.2. | Непродовольственных товаров | « | 193 | 984,3 | 580 | 2958 |
|  | Итого | « | 212 | 1081,2 | 640 | 3264 |
| 2 | Склады специализированные |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Холодильники распре-делительные (для хранения мяса, жиров, молоч.прод. и т.п.) | тонн | 10 | 51 | 25 | 127,5 |
| 2.2. | Фруктохранилища, овощехранилища, картофелехранилища | « | 90 | 459 | 380 | 1938 |
|  | Итого | « | 100 | 510 | 405 | 2065,5 |
| 3 | Склады стройматериалов и твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Склады стройматериалов (потребительск.) | кв.м | - | - | 300 | 1530 |
| 3.2. | Склады твёрдого топлива |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | - угля | « | - | - | 300 | 1530 |
| 3.2.2 | - дров | « | - | - | 300 | 1530 |
|  | Итого |  |  |  | 900 | 4590 |
|  | Всего земель |  |  |  | 9919,5 | 9919,5 или 1га |

Объекты инженерного обеспечения размещаются в соответствии с проектами застройки.

Проектные предложения по размещению логистических центров

таблица б)

| Населённый пункт, № на плане | Наименование предприятия | Проектные предложения* | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | Логистический центр | Новое строительство |  |
| 21 | Логистический центр | Новое строительство |  |
| 22 | Логистический центр | Новое строительство |  |
| 23 | Придорожный сервис | Новое строительство |  |

Примечание: *стоимость строительства объектов определяется рабочими проектами.

3.3 Функциональное зонирование.

Проектом предусмотрены следующие функциональные зоны:

  - Жилая зона.

  - Общественно-деловая зона.

  - Рекреационная зона.

  - Производственная зона.

  - Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

  - Зона специального назначения.

  - Прочие территории.

- Жилая зона представляет собой застройку малоэтажными индивидуальными жилыми домами (1 квартирными 1-2 этажа) с приквартирными участками до 0,15га; блокированными жилыми домами.

В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ.

- В  общественно-деловой     зоне     выделены     следующие функциональные подзоны:

- зоны многофункциональной общественно-деловой застройки (общественные
центры регионального, поселкового, районного, местного значения).

- зона размещения объектов здравоохранения;

- зона размещения объектов социального назначения.

- Рекреационная зона включает зоны зеленых насаждений общего пользования – парки, скверы, акватории рек.

- Производственная зона.

Здесь выделены следующие подзоны:

- производственные территории в пределах жилой застройки;

- производственные территории за пределами жилой застройки.

- Зона инженерно-транспортной инфраструктуры.

На стадии генеральный план - это улицы, автомобильные дороги, коридоры магистральных сетей.

- Зона специального назначения.

К этой зоне отнесены территории кладбищ, санитарно-защитное озеленение.

- К прочим территориям отнесены резервные территории.

Существующее положение и проектные решения по размещению головных инженерных сооружений см гл VII «Инженерное обеспечение».

3.4. Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное решение.

Проект разработан на основе сложившихся планировочных структур, существующих сеток улиц и дорог. Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные композиции обусловлены:

- природными условиями;

- сложившимся функциональным зонированием;

- существующими и проектируемыми инженерными коммуникациями к транспортным артериям населённых пунктов, имеют расчлененную планировочную структуру.

Так же генеральным планом сохраняются и развиваются территории объектов производственного, коммунального и сельскохозяйственного назначения.

Основной объем нового жилищного строительства предусмотрен в д.Юматово, с. станция Юматово, д.Уптино. Это малоэтажный индивидуальный жилой фонд с приусадебными участками 0,10-0,15 га.

3.5. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов.

Главная задача при формировании среды жизнедеятельности инвалидов и престарелых граждан - полная их интеграция в общественную жизнь.

При спортивных центрах рекомендуется отвести помещения для реабилитации инвалидов.

Необходимо создать условия, обеспечивающие доступность практически по всем видам обслуживания как повседневного, так и эпизодического пользования.

Для этого необходимо:

1. Строительство и реконструкция жилых зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов, в т.ч.: - оборудования входов жилых зданий пандусами, специальными входными дверями и тамбурами, оборудования санузлов. Тип жилых домов и их местоположение определяется заданием на проектирование на последующих стадиях.

2. Строительство и реконструкция объектов соцкультбыта с учетом потребностей инвалидов, в т.ч. – специальное оборудование (пандусы, поручни и т.д.).

- организация адаптированных к потребностям инвалидов помещений досуга (кинозалы с сурдопереводом, библиотеки для слепых, места в зрительном зале для колясочников);

- специальные спортивные и тренажерные залы и т.д.

3. Строительство и реконструкция улиц, дорог, гаражей, в т.ч.: оборудование пешеходных тротуаров, подъездных дорог пандусами и подъемниками, устройство площадок отдыха на пешеходных путях и специальных автостоянок возле жилых и общественных зданий и сооружений.

3.6.Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы)

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов)

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий

- специального назначения - эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон).

Озелененные территории - как системы озеленения центра в целом, так и их отдельные элементы - парки, скверы озелененные улицы - при предлагаемой проектом региональной организации оказывают существенное влияние на планировочную структуру райцентра, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние человека и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектурных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитарно-защитного озеленения производственных территорий.

Озеленение играет значительную роль в формировании архитектурно-художественного облика как общественных центров, так и застройки райцентра.

Для озеленения поселка рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, акацию.

3.7. Рекреация

Проектом предлагается концепция создания Зоны отдыха «Юматовская».

Проектом организована зона отдыха «Юматовская» для лечения, а также сезонного и круглогодичного отдыха детей, молодежи, семейного отдыха. В летний период - отдых на воде, рыбная ловля, водные лыжи, катание на лодках, радиальные маршруты на лошадях, велосипедах, пешие маршруты; в зимний период - катания на лыжах, санях, зимняя рыбалка.

Одним из нежелательных эффектов расширенного рекреационного природопользования является вызываемое им воздействие на лес и другие природные объекты. Эффективным мероприятием, предотвращающим   отрицательные последствия рекреационного воздействия, является организация неистощительного рекреационного пользования природными ресурсами с регулированием рекреационных нагрузок, определяемых количеством отдыхающих на единицу площади, временем их пребывания на объекте рекреации и видом отдыха. Планировочная организация территории зависит от определения рекреационных нагрузок и максимальной вместимости рекреационной зоны.

Генеральным планом для организованных отдыхающих предлагается организация четырех подзон:

Первая подзона «Юматовская-1» — санаторий Юматово,

Вторая и третья подзоны «Юматовская-2», «Юматовская-3» — зоны оздоровительного отдыха. Для неорганизованных отдыхающих.

Четвертая подзона «река Дёма» - отдых на воде.

Проектная вместимость рекреационной зоны «Юматовская» определена в нижеследующей таблице.

Вместимость рекреационной зоны «Юматовская»

таблица а)

| №№ | Наименование рекреационных подзон | Рекреационные объекты | Ёмкость всего/в т.ч. круглогодичного использования, мест | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. | Проект |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | «Юматовская-1» (53,8га) |  |  |  |  |
| 11 | ООО «Санаторий Юматово» ( 17,65га) | Санаторий | 500/ 500 | 500/ 500 | Лечение, реабилитация, оздоровительный отдых |
| 12 | Лесопарк (36,15га) | - | - | - | В летний период - радиальные маршруты на лошадях, велосипедах, пешие маршруты. В зимний период - катания на лыжах, санях. |
| 2 | «Юматовская-2» (64,1 га) | 1.Детские оздорови-тельные лагеря: «Звёздочка» (440), «Берёзка» (150), «Локомотив» (300) 2.Спортивно — оздоровительный центр 3.Гостиница | 890/ - - - | 890/ - 200/ 200 31/ 31 | В летний период - радиальные маршруты на лошадях, велосипедах, пешие маршруты. Детский летний отдых. В зимний период - катания на лыжах, санях. |
|  | Лесопарк (16,3 га) | - | - | - | В летний период - радиальные маршруты на лошадях, велосипедах, пешие маршруты. В зимний период - катания на лыжах, санях. |
| 3 | «Юматовская-3» (34,3 га) |  |  |  |  |
| 31 | ГУЗ РДПНС «Акбузат» | Оздоровительный лагерь | 200/ 200 | 200/ 200 |  |
| 3.2 | Лесопарк (7,2 га) | - | - | - | Пешие и велосипедные маршруты. В зимний период - катания на лыжах, санях |
|  | Итого орга-низованные отдыхающие |  | 1640/ 700 | 1871/ 931 |  |
| 4 | Река Дёма | - | - | - | В летний период - отдых на воде, рыбная ловля, водные лыжи, катание на лодках В зимний период - катания на лыжах, санях, зимняя рыбалка. |

Проектные рекреационные нагрузки на подзоны 1-3

таблица б)

| №№ | Наименование рекреационных подзон | Ёмкость всего, мест | Рекомендуемая нагрузка*, чел/га | Фактическая проектная нагрузка, чел/га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| 1 | «Юматовская-1» (53,8га) | 500 | до 10 | 9,3 |
| 2 | «Юматовская-2» (64,1 га) | 1171 | до 30 | 18,3 |
| 3 | «Юматовская-3» (34,3 га) | 200 | до 30 | 5,8 |

Проектные рекреационные нагрузки соответствуют рекомендуемым нагрузкам.

Суммарная нагрузка на подзону «река Дёма» (пляжи) в летний период составит:

1.Постоянное население -5100чел.

2.Садоводы, дачники - 3000чел.

3.Организованные отдыхающие (рекреационные объекты) - 1871чел.

4.Неорганизованные отдыхающие (маршруты выходного дня и т.п.- принято по аналоговым проектам)— 600 чел.

Итого - 10571чел.

Расчёт потребности в пляжных территориях и проектные рекреационные нагрузки на подзону 4

таблица в)

| №№ | Наименование учреждений | Ёмкость на расч.срок, расч. кол.-во мест | Норма площ. пляжа на 1 посетит. кв.м | Коэффи- циент одноврем. загрузки пляжа | Террит. пляжа расч.,кв.м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Население сельсовета (5,1 тыс.чел.) дачники (3,0 тыс.чел.) | 8100 | 8 | 0,4 | 25920 | Пляжи общего пользования — 2,6 га |
| 2 | Учреждения круглогодичного и сезонного отдыха (1871мест) | 1871 | 4 | 0,4 | 2994 | Закрытые пля-жи — 0,3 га |
| 3 | Неорганизованные отдыхающие (600 чел.) | 600 | 4 | 0,4 | 960 | Пляжи общего пользования — 0,01 га |
|  | Итого пляжей | 10571 |  |  | 29874 или 3 га |  |

Размещение конкретных объектов производится на последующих стадиях проектирования.

Глава IV. Обоснование проектных решений  по архитектурно-планировочной организации территории.

Основной целью развития рассматриваемой территории является повышение уровня и качества жизни населения за счет устойчивого и динамичного развития экономики населенных пунктов, развития трудового, производственного, интеллектуального, инфраструктурного потенциала. В данном проекте принят оптимистический сценарий социально-экономического развития.

Проектом внесения изменений 2020г предлагается:

1) корректировка границ населенных пунктов с учетом кадастрового деления территории и восстановление земель сельскохозяйственного назначения в населенных пунктах д.Уптино, д.Юматово, с.станция Юматово, с. санатория Юматово имени 15-летия БАССР, с. Юматовского сельхозтехникума.

2) формирование инвестиционных и производственно-складских территорий:

2.1 Инвестиционная площадка для малого бизнеса на земельном участке 02:47:000000:1700

- площадь 30,50 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется.

2.2 Инвестиционная площадка для малого бизнеса на земельных участках 02:47:000000:1698;

- площадь 90,2 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется.

2.3 Инвестиционная площадка для малого бизнеса на земельных участках 02:47:180301:150;

- площадь 4,9 га

- обоснованием является:

1)площадная характеристика территории основана на расчетных показателях количества трудовых ресурсов сельсовета;

2) развитие экономического потенциала сельсовета на основе программы социально-экономического развития района;

3) инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения;

4) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

5)иных вариантов размещения не имеется.

2.3 Существующий водозабор в кадастровом квартале 02:47:180216, северо-западнее д.Санатория Юматово имени 15-летия БАССР

- площадь 0,3 га

- обоснованием является:

1) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения;

2)иных вариантов размещения не имеется.

2.4 Расширение существующего кладбища на части земельного участка 02:47:180601:113

- площадь расширения 1,50 га, площадь существующего кладбища 0,78 га

- обоснованием является:

1)расширение кладбища в связи с отсутствием мест для захоронения;

2)иных вариантов размещения не имеется.

Глава V. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территорий.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории Юматовского сельсовета (деревень Юматово и Уптино ), на стадии ГП, выполнена на топосъемке масштаба 1:10000, с сечением сплошных горизонталей через 5,0м.

Территория Юматовского сельсовета расположена на левом склоне долины реки Дема. В гидрологическом отношении река Дема, протекающая с южной стороны рассматриваемой территории, являются притоком реки Белой. Вдоль реки Дема имеются старицы.

Рельеф участка проектирования пологий с падением рельефа к реке Дема. Перепад рельефа составляет 90,0÷265,0 м.

Схема вертикальной планировки выполнена с учетом требований СНиП 2.07.01-89* и представлена в виде существующих и проектных отметок по осям проезжих частей улиц с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 4,0 тысячные, максимальный – 80,0 тысячных.

Поперечные профили улиц приняты городского типа. Покрытия проезжих частей улиц и тротуаров принимаются асфальтобетонными.

Рассматриваемая территория частично (от реки до железной дороги) подвержена затоплению паводковыми водами. В основном затапливается сады. Вероятность затопления 1% обеспеченности для р. Дема составляет 96,58 м. Территории деревень Юматово и Уптино не подвержены затоплению.

В целях благоустройства водоемов и водотоков предусматриваются следующие мероприятия:

- расчистка русел, в пределах проектируемой и существующей застройки, от ила и мусора;

- берегоукрепление отдельных разрушающихся участков;

- расчистка и планировка береговой полосы.

На территории имеются карстовые воронки.

Опасность карста при строительстве заключается в формировании подземных и поверхностных карстовых явлений, вступающих в непосредственный контакт с фундаментами зданий и сооружений, проявляющихся в виде провалов.

Сложность и многофакторности карстового процесса, а также необходимость получения достаточно полной информации выдвигает особые требования к инженерным изысканиям.

В районах развития карста важное значение имеют стационарные наблюдения.

Существуют активные и пассивные противокарстовые меры. К активным мерам относятся: создание фильтрационных завес, заполнение полостей тампонажными смесями с использованием цементирующих материалов и промотходов, цементация оснований, закрепление оснований корневидными буронабивными скважинами, применение армированного грунта. Эти мероприятия определяются на конкретных стадиях проектирования.

К пассивным противокарстовым мероприятиям относятся: регулирование поверхностного стока, создание водонепроницаемых покрытий, расположение застройки, изменение этажности зданий.

Ливневая канализация.

Проектом предусмотрено исключение попадания загрязненного поверхностного стока в водоприемники. С этой целью вдоль береговых линий рек и ручьев, по ближайшим к водотокам улицам запроектированы закрытые собирающие дождевые коллекторы.

На схеме показаны лишь основные коллекторы дождевой канализации, определяющие главные направления стока. Эти водостоки являются водоприемниками разветвленной уличной водосточной сети, которая может быть, как закрытого так и открытого типа.

Открытые водостоки проектируются трапецеидального сечения с шириной по дну 0,5 м и глубиной до 1 м. Откосы заложением 1:1,5 укрепляются железобетонными плитами.

Разобщенность отдельных жилых, значительные размеры водосборных площадей, а также условия рельефа не позволяют организовать очистку на единых централизованных очистных сооружениях дождевой канализации.

В проекте принято строительство очистных сооружений закрытого типа, разработанного НПП «Полихим» (Санкт-Петербург). Сброс очищенных поверхностных вод села предусмотрен в реку Уза с постоянным водотоком.

На следующей стадии проектирования необходимо заказать проекты «Схемы дождевой канализации» каждого населенного пункта, который разрабатывается специализированной организацией и определяет конкретный тип, параметры и трассы водосточной сети, а также окончательное местоположение очистных сооружений и их мощность.

Необходимо отметить, что загрязненные стоки с территорий промышленных и коммунально-складских предприятий перед выпуском в сеть дождевой канализации должны проходить очистку на собственных локальных очистных сооружениях.

Зоны затопления, подтопления

В соответствии с реестром населенных пунктов Республики Башкортостан, попадающих в зоны подтоплений (затоплений), вызванных гидрологическими и гидродинамическими явлениями и процессами (Постановление правительства Республики Башкортостан №22 от 30.01.2013г), на территории сельсовета указанные населенные пункты отсутствуют.

Согласно статье 67.1 Водного Кодекса РФ от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.

Глава VI. Улично-дорожная сеть и транспорт.

Назначение автомобильных магистралей – обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей между населенными пунктами, местами приложения труда, зонами отдыха. Транспортно-экономическая связь в Юматовском сельсовете на расчетный срок осуществляются посредством автомобильного транспорта.

6.1. Внешний транспорт.

Внешние транспортно-экономические связи сельсовета на расчетный срок проектирования будут осуществляться автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

Проектом предлагается вынос существующей автодороги муниципального значения за пределы жилой застройки, так как существующая не удовлетворяет требуемым автомобильным параметрам, санитарно-экологическим нормативам.

Проектом предложена организация новой транспортной инфраструктуры с учетом нормативных параметров федеральной трассы М-5 для организации примыканий, придорожных сервисов.

Проектом предлагается строительство нового ж/д переезда и реконструкция существующего для решения вопросов транспортной доступности при ЧС.

Проект выполнен в соответствии с «Территориальной комплексной схемой градостроительного планирования развития территории Республики Башкортостан», в соответствии с целевой федеральной программой по развитию транспортной инфраструктуры Российской Федерации.

6.2. Поселковые улицы и дороги.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов запроектирована в увязке с существующими улицами и дорогами. Рельефом, инженерными сетями, связывает жилые территории с общественными центрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Автомобильные дороги внешней сети и улично-дорожная сеть населенных пунктов сельского поселения имеют асфальтобетонное, щебеночное и грунтовое покрытия.

Проектом предлагается укрепить автомобильные связи между населенными пунктами путем строительства автомобильных дорог.

Ширина улиц в красных линиях принята – 20-30 м.

Рекомендуемая ширина основной проезжей части – 20 м и 7,5 для дублеров.

Параметры основных улиц от 25 до 40 м в красных линиях. Минимальная ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая 10,5.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 30 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

6.3. Общественный транспорт.

Необходимость в общественном транспорте обусловлена тем, что расстояние от мест проживания до мест приложения труда, объектов культурно-бытового обслуживания эпизодического пользования превышает 30 минутную пешеходную доступность.

Маршруты движения общественного пассажирского транспорта предусмотрены по главным и основным улицам и дорогам. Дальность пешеходных переходов до ближайшего остановочного пункта принята 500-800 м. остановочные пункты запроектированы на расстоянии 400-600 м, в основном в районах притяжения населения. Остановочные пункты должны быть оборудованы посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

6.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

Ур.с.  = (350-5)+100*0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Ар.с. = 5100*370 = 1887 авт.

что составит:

399*0,7= 1452 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит: 363 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит: 72 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит: 217 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит: 363 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС и СТО.

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей: К р.с. = 1887/1200 = 1 ед.

Количество постов на станции технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 автомобилей: Р р.с. = 1887/200= 9 постов.

Основные показатели транспортной инфраструктуры.

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | РС |
| Население | 3417 | 1887 |
| Уровень автомобилизации |  | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 1887 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 9 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 1016 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 363 |
| В общественном центре (5%) |  | 72 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 217 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 363 |

Глава VII. Инженерное обеспечение.

7.1. Теплоснабжение.

7.1.1 Существующее положение

Согласно выданным данным, в настоящее время теплоснабжение Юматовского сельсовета Республики Башкортостан осуществляется котельных различной мощности, кроме того в эксплуатации находятся мелкие отопительные котельные, работающие на природном газе.

Теплоснабжение секционных домов и общественных зданий и частично промышленных объектов осуществляется от централизованных котельных, работающих на природном газе. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок, работающих на природном газе.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

7.1.2 Проектные решения

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

|  | Расчет расходов теплопотребления на расчетный срок Юматовский сельсовет Таблица 2 |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление, Вт/ч*м2 | Тепл. поток на отопление, 106 Вт/ч | Тепл. поток на вентил., 106 Вт/ч | Кол-во жителей, тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС, Вт/ч | Максим. тепл. поток на ГВС, 106 Вт/ч | Общий тепловой поток, 106 Вт/ч |
|  | Общественные здания усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4x73) |  |  |
|  | расч. срок | 229,6 | 26,25 | 6,0 | 0,7 | 5,1 | 175,2 | 0,9 | 7,6 |
|  | сущ. положение | 178,5 | 26,25 | 4,7 | 0,6 | 3,417 | 175,2 | 0,6 | 5,8 |
|  | Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 6,5 | 0,8 |  |  | 1,0 | 8,3 |
|  | сущ. положение |  |  | 5,1 | 0,6 |  |  | 0,6 | 6,3 |
|  | То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 5,6 | 0,7 |  |  | 0,8 | 7,1 |
|  | сущ. положение |  |  | 4,4 | 0,5 |  |  | 0,6 | 5,4 |
|  | Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расч. срок |  |  | 15,4 | 1,9 |  |  | 5,5 | 22,8 |
|  | сущ. положение |  |  | 12,0 | 1,4 |  |  | 3,7 | 17,1 |

7.2. Газоснабжение

7.2.1 Существующее положение

Газоснабжение Юматовского сельсовета осуществляется от системы магистральных газопроводов «Ишимбай-Уфа», через ГРС «Юматово».

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

7.2.2 Направление использования газа.

Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 1,8 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а также на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды) приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

| Расчет расходов газа по укрупненным показателям Юматовский сельсовет Таблица 1 |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, | Сущ. Положение | Расчетный срок |
|  |  | тыс. чел. |  |  |
|  |  | Сущ. Положение | Расчетный срок | Годовой расход, | Часовой расход, | Годовой расход, | Часовой расход, |
|  |  |  |  | тыс. м3/год | м3/час | тыс. м3/год | м3/час |
|  | Категория 1 |
| 2 | Хозбытовые нужды при ГВС от газового водонагревателя (ПГ+ВПГ), 300 м3/год на 1 чел. | 3,417 | 5,1 | 1025,1 | 500,0 | 1530,0 | 728,6 |
| 3 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 1605 | 2136 | 4420,2 | 2455,7 | 6536,2 | 3268,1 |
|  | Итого |  |  | 5445,3 | 2955,7 | 8066,2 | 3996,7 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 5717,5 | 3103,5 | 8469,5 | 4196,5 |
|  | Категория 2 |
|  | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 285,9 | 155,2 | 423,5 | 209,8 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 300,2 | 162,9 | 444,6 | 220,3 |
|  | Категория 3 |
|  | Котельные (для нужд соцкульбыта.) | 5,4 | 7,1 | 2396,1 | 762,1 | 3188,3 | 996,3 |
|  |  | Гкал/час | Гкал/час |  |  |  |  |
|  |  | 17,1 | 22,8 |  |  |  |  |
|  |  | тыс. Гкал/год | тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 8413,8 | 4028,5 | 12102,4 | 5413,1 |

7.2.3 Проектные решения

Исходя из планировочной структуры, разделом проектируются газовые сети и газорегуляторные пункты.

Производительность ГРП, ШРП, типы газового оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Газопроводы после ГРС закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения района.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб. Отключение отдельных участков газопроводов осуществляется арматурой, расположенной в колодцах.

Активная защита стальных газопроводов выполняется катодной поляризацией.

7.3. Водоснабжение.

В настоящее время централизованным водоснабжением в Юматовском сельсовете охвачено частично с.сан.Юматово, станция Юматово и деревня Уптино.

Настоящим проектом предусматривается застройка жилого массива:

- секционная застройка 2-5 этажей;

-малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями;

-строительство общественных и коммунальных зданий, оборудованных внутренним водопроводом.

Централизованное водоснабжение новых территорий населенных пунктов Юматовского сельсовета предусматривается от существующих источников водоснабжения; для организации централизованного водоснабжения с.Юматовского сельхозтехникума необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001. Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии сетей — на последующих стадиях проектирования.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Нормы водопотребления и расходы сведены в таблицу 1.

Пожаротушение.

На все сроки строительства принимается 1 пожар для наружного пожаротушения с расходом воды 10 л/сек и 1 внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек.

Продолжительность тушения пожара 3 часа. Расход воды на пожаротушение составит:

(2,5+10)*3*3600/1000=135 м3/сут.

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

7.4. Водоотведение.

Существующее положение.

Централизованная система водоотведения в Юматовском сельсовете существует в с.санатория Юматово им.15-летия БАССР, частично в с.Юматовского сельхозтехникума и д.Юматово.  Во всех населенных пунктах стоки от объектов, оборудованных канализацией, сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Проектное решение.

Проектом предусматривается централизованное канализование с.станции Юматово, деревень Уптино и Юматово.

На территории сельсовета предусматриваются самотечные коллекторы до проектируемых канализационных насосных станций, откуда стоки по напорным коллекторам направляются на биологические очистные сооружения.

Точка сброса, производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек, расчетная схема водоотведения и место сброса очищенных стоков определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

В остальных населенных пунктах Черкасского сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Норма водоотведения принята по табл. 1, 3 СНиП 2.04.02–84*.

Нормы водоотведения и расходы стоков сведены в таблице 1.

Таблица 1 - Нормы и расходы водопотребления и водоотведения на первую очередь строительства и на расчетный срок.

|  |  |  |  |  | Водопотребление |  |  | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Насел. | Норма | Средне- | Максим. | Максим. | Максим. | Средне- | Максим. | Средний | Максим. |
| п/п | потребителей | чел. | водо- | суточн. | суточн. | часов. | секунд. | суточн. | суточн. | расход | секунд |
|  |  |  | потр. | расход | расход | расход | расход | расход | расход | ст.вод | расход |
|  |  |  | л/сут | м3/сут | м3/сут | м3/ч | л/с | м3/сут | м3/сут | л/с | л/с |
| 1 | с.санатория Юматово им.15-летия БАССР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - секционная застройка 2-5 эт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 320 | 200 | 64,00 | 76,80 | 11,33 | 3,15 | 64,00 | 76,80 | 0,74 | 2,22 |
| 2 | с.станции Юматово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 1710 | 150 | 256,50 | 307,80 | 26,47 | 7,35 | 256,50 | 307,80 | 2,97 | 8,91 |
| 3 | д.Уптино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 670 | 150 | 100,50 | 120,60 | 13,87 | 3,85 | 100,50 | 120,60 | 1,16 | 3,49 |
| 4 | д.Юматово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 2020 | 150 | 303,00 | 363,60 | 28,91 | 8,03 | 303,00 | 363,60 | 3,51 | 10,52 |
| 5 | с.Юматовского сельхозтехникума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -индивидуальная застройка с участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок | 380 | 150 | 57,00 | 68,40 | 9,58 | 2,66 | 57,00 | 68,40 | 0,66 | 1,98 |
| 6 | Нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | расчетный срок |  |  | 78,10 | 93,72 | 9,02 | 2,50 | 78,10 | 93,72 | 0,90 | 2,71 |
|  | Итого на расчетный срок | 5100 |  |  | 1030,92 | 99,17 | 27,55 |  | 1030,92 | 9,94 | 29,83 |

7.5.Электроснабжение

Существующее положение

Система электроснабжения Юматовского сельсовета Уфимского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети, понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

Основным источником питания Юматовского сельсовета является подстанция «Юматово» 110/10 кВ.

Прохождение ВЛ по населенной местности выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Юматовского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Проектное решение

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих подстанций сельсовета.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

- При реконструкции сельского поселения рекомендуется замена ВЛ-110 кВ, проходящей через сельсовет, кабельной линией.

- Строительство новых трансформаторных подстанций:

с. станции Юматово:

| ТП1 | 100 кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 100 кВА |
| ТП3 | 100 кВА |

д. Юматово:

| ТП4 | 60 кВА |
| --- | --- |
| ТП5 | 60 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным ВЛ-6(10) кВ;

- Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.

- Реконструкция существующих трансформаторных подстанций.

- Прохождение ВЛ по территориям стадионов, учебных и детских учреждений не допускается – проектом предлагается вынос по основным улицам поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка по сельсовету приведена в таблице:

| Расчетный срок* |  |
| --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Юматовский сельсовет | 444,0647 | 1571,754 |

*Без учета промышленных предприятий

7.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация.

Существующее положение

В настоящее время телефонизация сельсовета осуществляется от существующих телефонных станций.

В населенных пунктах линии связи проходят в грунте и частично на опорах.

Проектное решение

Телефонизация проектируемой территории будет осуществляться по линиям связи, проложенным в грунте от существующих и проектируемых КУСов.

Потребность в телефонах принята из расчета 100% охвата для жилых зданий и минимальное необходимое количество телефонных номеров для административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений и т.д.

Для обеспечения проектного числа абонентов проектом предусматривается строительство новых контейнеров узлов связи.

Предварительное количество необходимых телефонных номеров приведены в таблице:

| Расчетный срок* |  |
| --- | --- |
| № | Наименование объекта | Приращение, абон. | Всего, абон |
| 1 | Юматовский сельсовет | 256 | 795 |

*Без учета промышленных предприятий

Места размещения проектируемых АТС и КУСа и проектируемых линий связи показаны на схеме инженерного обеспечения, подключение будет осуществляться к существующей сети телефонной связи.

Теле-, радиофикация

Проектное решение

Система проводного радиовещания предназначена для обеспечения населения услугами радиовещания, а также обеспечения централизованной передачи сигналов оповещения и информации как в условиях мирного, так и военного времени.

Сети радиотрансляции жилых и общественных зданий и сооружений необходимо подключать к городским сетям на основании технических условий, выдаваемых операторами связи

Нагрузка теле-, радиотрансляционной сети складывается из теле,- радиоточек индивидуального пользования и радиоточек коллективного пользования.

Расчет количества теле,- радиоточек ведется из условия 100% охвата семей проводным вещанием.

Сеть радиотрансляции монтируется при строительстве зданий.

Радиофикация обеспечивает передачу информации в рамках городской сети, она участвует в эфирном радиовещании. С помощью средств радиофикации обеспечивается передача населению официальных обращений Гражданской обороны и МЧС. Последнее обуславливает требование необходимого подключения зданий к центру радиофикации при вводе их в эксплуатацию.

- Проектируемое количество новых теле,- радиоточек

на расчетный срок* - 700 шт.

*Без учета промышленных предприятий

Глава VIII. Охрана окружающей среды.

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата населенных пунктов - защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения промышленными выбросами и автотранспортом, снижение уровня шумов, освоение не пригодных для застройки территорий. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1.	Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2.  Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановительные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочное решение проектируемых сел основано на комплексной оценке существующего состояния окружающей среды.

8.1.Охрана воздушного бассейна.

Определяющим фактором качества воздуха в районе является поступление в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников предприятий и организации и передвижных источников – транспортных средств.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок, выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Создание и соблюдение режимов санитарно-защитных зон - необходимое условие обеспечения благоприятных жилищных условий.

Проектом предложено максимально исключить грузовое движение из селитебных территорий.

Параметры проектируемых улиц, соответствующие их классификации, заложенные в проекте, а также их озеленение будут способствовать снижению загрязнения атмосферного воздуха.

Контроль над работой автотранспорта, перевод его на более прогрессивное топливо также служит поставленной задачей.

Проектом также предлагается:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных технологий;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение стационарных источников газо-пылеулавливающим оборудованием;

- озеленение санитарных зон и территорий предприятия;

- мониторинг состояния атмосферного воздуха. Для выявления изменений состояния биосферы под влиянием деятельности человека необходима система наблюдений. Такую систему в настоящее время общепринято называть мониторингом. Мониторинг включает следующие основные направления деятельности:

- наблюдения за факторами, воздействующими на окружающую природную среду и за ее состоянием;

- оценку фактического состояния природной среды;

- прогноз развития состояния природной среды и оценку этого развития.

Таким образом, мониторинг - это система наблюдений, оценки и прогноза состояния природной среды, не включающая управление качеством окружающей среды, но дающая необходимую информацию для такого управления и выработки инженерных методов защиты окружающей среды.

Мониторинг может охватывать как локальные районы, так и земной шар в целом (глобальный мониторинг).

Чтобы обеспечить эффективную оценку и прогноз, мониторинг должен включать наблюдения за источниками загрязнения, загрязнением природной среды и следствиями  от этого загрязнения.

Наиболее универсальным подходом к определению структуры системы мониторинга антропогенных изменений является его разделение на блоки: "Наблюдения", "Оценка фактического состояния", "Прогноз состояния", "Оценка прогнозируемого состояния" .

Системы мониторинга окружающей природной среды могут быть классифицированы по выполняемым функциям на четыре класса: автоматизированные системы контроля (АСК), автоматизированные системы мониторинга (АСМ), автоматизированные комплексные системы мониторинга (АКСМ) и автоматизированные системы мониторинга и управления (АСМУ).

К АСК относят системы мониторинга, выполняющие функции автоматического измерения и первичной обработки данный экологического контроля; такая АСК имеет в своем составе несколько автоматических постов и центр обработки информации, объединенных в локальную измерительную сеть. Автоматизированная система мониторинга реализует все функции АСК и дополнительно выполняет прогноз состояния окружающей среды; поиск “виновников” загрязнений; адаптацию математических моделей описывающих распространение загрязняющих веществ в воздухе, водоемах, почве и др. Автоматизированные системы мониторинга и управления реализуют все функции АСМ и дополнительно осуществляют компьютерную поддержку принятия оперативных управленческих решений (изменение нагрузок и (или) режимов функционирования экологически опасных производств, эвакуация населения и (или) персонала предприятия, наложение штрафных санкций на “виновников” загрязнений и т. п.). Автоматизированные комплексные системы мониторинга представляют собой объединение нескольких АСМ разнородных объектов мониторинга (вода, воздух, предприятие, поселение, город и т. п.). При создании АКСМ руководствуются рядом достаточно общих принципов: совместной межведомственной реализации системы с четким распределением функций участников разработки; временной и пространственной непрерывности измерений и оптимальности распределения результирующей информации между пользователями; макс. эффективности мониторинга при заданных ресурсных ограничениях и сохранении целостности системы; обеспечение надежности функционирования программно-техн. системы мониторинга. Кроме этого, важными принципами построение АКСМ являются системность, модульность и вертикальная (горизонтальная) совместимость с другими системами мониторинга окружающей среды.

Наблюдения за состоянием приземного атмосферного воздуха проводятся на стационарном пункте наблюдения, расположенном на площадке высотной метеорологической мачты (ВММ). Это место должно быть расположено вблизи от геометрического центра населенного пункта, внутри жилого микрорайона, ограниченного оживленными городскими автотрассами, промышленными зонами. В то же время она должна быть достаточно удалена от источников загрязнения, чтобы характеризовать атмосферу, а не отдельный источник выбросов загрязняющих веществ. Автоматическая станция контроля загрязнения воздуха комплектуется новейшими газоанализаторами с непрерывной фиксацией концентраций загрязняющих веществ.

Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые последствия этого воздействия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и природы. Такой анализ в настоящее время осуществляется в рамках природопользования. Главная задача природопользования как научного направления - поиск и разработка путей оптимизации взаимодействия общества с окружающей природной средой.

Рациональное природопользование предполагает управление природными процессами, т.е. запрограммированное воздействие на природные объекты с целью получения определенного хозяйственного эффекта. Чтобы управление было достаточно эффективным, необходимо иметь данные о динамических свойствах этих объектов, их изменении в результате антропогенного воздействия, предвидеть последствия вмешательства человека в ход естественных процессов.

Управление природными процессами должно опираться на надежную и достоверную информацию о прошлых, настоящих и будущих состояниях природных и природно-антропогенных систем.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий и возможных источников загрязнения воздуха, расположенных в границах проектирования, приведены ниже.

Перечень промышленно-коммунальных предприятий и учреждений

| № | Наименование предприятия | Существующая санитарно-защитная зона | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Юматовский сельсовет |
| 1 | Обслуживание водозабора ООО «Санаторий Юматово» |  |  |
| 2 | Автогараж | 50 м, V класс опасности |  |
| 3 | Котельная | 50 м, V класс опасности |  |
| 4 | Кладбище | 50 м, V класс опасности | закрытое |
| 5 | Кладбище | 50 м, V класс опасности | закрытое |
| 6 | Кладбище | 50 м, V класс опасности | закрытое |
| 7 | Очистные сооружения | 300 м, III класс опасности |  |
| 8 | Розлив воды | 50 м, V класс опасности |  |
| 9 | Кладбище | 100 м, IV класс опасности |  |
| 10 | Придорожный сервис | 100 м, IV класс опасности |  |
| 11 | Нефтяная скважина | 300 м, III класс опасности |  |
| 12 | Придорожный сервис | 100 м, IV класс опасности |  |
| 13 | Придорожный сервис, АЗС | 100 м, IV класс опасности |  |
| 14 | Военная база | - |  |
| 15 | Кладбище | 100 м, IV класс опасности |  |
| 16 | Нефтяная скважина | 300 м, III класс опасности |  |
| 17 | Переработка древесины | 50 м, V класс опасности |  |
| 18 | Военная база | 500 м, II класс опасности |  |
| 19 | Личное подсобное хозяйство | 100 м, IV класс опасности |  |

*Размеры санитарно-защитных зон приведены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03

а) приаэродромная территория аэродрома Уфа

Приказом Министерства Транспорта Российской Федерации (Росавиации) от 18.08.2020г. № 1052-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Уфа» установлена приаэродромная территория, а также установлены ограничения использования земельных участков и земель, попадающих под действие вышеуказанной территории.

На приаэродромной территории аэродрома «Уфа» выделяются следующие подзоны, в которых устанавливаются ограничения использования объектов недвижимости и осуществления деятельности:

- первая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для организации и обслуживания воздушного движения и воздушных перевозок, обеспечения взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;

- вторая подзона, в которой запрещается размещать объекты, не предназначенные для обслуживания пассажиров и обработки багажа, грузов и почты, обслуживания воздушных судов, хранения авиационного топлива и заправки воздушных судов, обеспечения энергоснабжения, а также объекты, не относящиеся к инфраструктуре аэропорта;

- третья подзона, в которой запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные требованиями ФАП-262 и МОС ФАП-262;

- четвертая подзона, в которой запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

- пятая подзона, в которой запрещается размещать опасные производственные объекты, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов;

- шестая подзона, в которой запрещается размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц;

- седьмая подзона, в которой ввиду превышения уровня шумового, электромагнитного воздействий, концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе запрещается размещать объекты, виды которых в зависимости от их функционального назначения определяются Росавиацией при установлении соответствующей приаэродромной территории аэродрома АО «Международный аэропорт «Уфа» с учетом требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Графическое описание приаэродромной территории аэродрома ОА «Международный аэропорт Уфа» приведено в графической документации «Карта современного использования (опорный план). Карта границ территорий объектов культурного наследия. Карта комплексной оценки территории. Карта границ зон с особыми условиями территории. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:10000».

8.2 Охрана водных ресурсов.

Охрана водных ресурсов включает следующие аспекты:

- обеспечение населения качественной водой;

- рациональное использование водных ресурсов;

- предотвращение загрязнения водоемов;

- безопасность гидротехнических сооружений;

- охрана от вредного воздействия вод;

- соблюдение специальных режимов на территория санитарной охраны водоисточников и водоохранных зон водоемов;

- действенный контроль над использованием водных ресурсов и их качеством.

а) поверхностные воды

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ ( в редакции ФЗ от 21.10.2013 № 282-ФЗ ) п.4 ст.65 ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до 10км - в размере 50м;

2) от 10 до 50км - в размере 100м;

3) от 50км и более - в размере 200м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3º и 50 метров для уклона 3º и более.

Размер прибрежной защитной полосы – 50 м. Согласно Водному кодексу РФ, размер водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока – 50 м соответственно.

Согласно п.6 ст. 65 Водного кодекса РФ: «Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров».

В соответствии со статьей 6 (п.6) Водного кодекса Российской Федерации Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м (п. 8) Каждый гражданин в праве пользоваться (без использования механического транспортного средства) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

В соответствии со статьей 65 пункту 15 в границах водоохранных зон запрещаются:

  - использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

  - размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

  - размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

  - сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

  - разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В соответствии пункту 16 статьи 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

  - централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

  - сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

  - локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

  - сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 17 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

  - распашка земель;

  - размещение отвалов размываемых грунтов;

  - выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Проектируемая ливневая канализация позволит исключить загрязнения рек поверхностными стоками.

Поэтапный полный охват села бытовой канализацией с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском, строительство очистных сооружений, также будут способствовать решению экологических задач.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод. В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенного пункта с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения. Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации. Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Согласно ст. 8.2.22 СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»: при необходимости инженерной защиты о  подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Согласно ст. 65 и 67.1 Водного Кодекса РФ: в целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами. Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

б) подземные воды

Для предотвращения водоносного горизонта от загрязнения, вокруг водных объектом должно предусматриваться водоохранное озеленение размерами согласно ст.65 Водного кодекса Российской Федерации, со всеми необходимыми санитарно-защитными требованиями. Также для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо устройство полного канализования населения и выполнение требований, описанных в ст.59 Водного кодекса Российской Федерации.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Согласно СНиП 2.04.02-84*САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗОН согласно СНиП «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» 2.04.02-84*

Поверхностные источники водоснабжения

(п.10.21.) Территория первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должна быть спланирована, огорожена и озеленена, при этом ограждение следует предусматривать согласно п.14.4 СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.22.) Границы акватории первого пояса зоны обозначаются предупредительными наземными знаками и буями. Над затопленными водоприемниками водозабора, расположенными в несудоходной части водотока или водоема, должны устанавливаться буи с освещением; при расположении их в судоходной части буи устанавливаются вне судового хода.

(п.10.23.) Для территории первого пояса зоны должна предусматриваться сторожевая (тревожная) сигнализация.

(п.10.24.) На территории первого пояса зоны:

а) запрещаются:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны);

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

- прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас скота, стирка белья, рыбная ловля, применение для растений ядохимикатов и удобрений;

б) здания должны быть канализованы с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные очистные сооружения, расположенные за пределами первого пояса зоны с учетом санитарного режима во втором поясе. При отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса при вывозе нечистот;

в) должно быть обеспечено отведение поверхностных вод за пределы первого пояса;

г) допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

(п.10.25.)

На территории второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения надлежит:

а) осуществлять регулирование отведения территорий для населенных пунктов, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также ВОЗМОЖНЫХ изменений технологии промышленных предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения источников водоснабжения сточными водами;

б) благоустраивать промышленные, сельскохозяйственные и другие предприятия,

в) принимать степень очистки бытовых, производственных и дождевых сточных вод, сбрасываемых в водотоки и водоемы, отвечающую требованиям «Основ водного законодательства СССР и союзных республик» и «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами»;

г) производить только рубки ухода за лесом и санитарные рубки леса.

(п.10.26.) Во втором поясе зоны поверхностного источника водоснабжения запрещается:

а) загрязнение территорий нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.;

б) размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и кругах объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

в) размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения источников водоснабжения;

г) применение удобрений и ядохимикатов.

(п.10.27.) В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения в .п. 10.25 и 10.26 СНиП     2.04.02-84*:

- допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, ласованного с органами санитарно-эпидемиологической службы;

- следует устанавливать места переправ, мостов и пристаней;

- надлежит при наличии судоходства оборудовать суда специальными устройствами для сбора бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов, на пристанях предусматривать сливные станции и приемники для сбора твердых сбросов, а дебаркадеры и брандвахты — оборудовать приемниками для сбора нечистот;

- запрещаются добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные работы;

- запрещается в прибрежной полосе ширимой не менее 300 м расположение пастбищ.

(п.10.28.) На территории третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п. 10.25 СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.29.) В лесах, расположенных на территории третьего пояса зоны, разрешаются продление рубок леса главного и промежуточногопользования и закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню на определенной площади (лесосырьевых баз), а также лесосечного фонда долгосрочного пользования.

(п.10.30.) При использовании каналов и водохранилищ в качестве источников водоснабжения должны предусматриваться периодическая очистка их от отложений на дне и удаление водной растительности. Использование химических методов борьбы с зарастанием каналов и водохранилищ допускается при условии применения препаратов, разрешенных органами санитарно-эпидемиологической службы.

Подземные источники водоснабжения

(п.10.31.) На территории первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны предусматриваться следующие санитарные мероприятия, указанные в пп. 10.21, 10.23 и 10.24. СНиП 2.04.02-84*.

Примечание. На водозаборах подземных вод объектов сельского хозяйства сторожевую сигнализацию допускается не предусматривать.

На территории второго пояса зоны подземных источников водоснабжения должны предусматриваться санитарные мероприятия, указанные в п.п. 10.25, а, б, г и 10.26. СНиП 2.04.02-84*.

В санитарные мероприятия, проводимые во втором поясе зоны, кроме указанных в п. 10.32 СНиП 2.04.02-84*, следует включать:

- выявление, тампонаж или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин и шахтных колодцев, создающих опасность загрязнения используемого водоносного горизонта;

- регулирование бурения новых скважин;

- запрещение закачки отработавших вод в подземные пласты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли, а также

ликвидацию поглощающих скважин и шахтных колодцев, которые могут загрязнить водоносные пласты.

(п.10.34.) На территории третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения следует предусматривать следующие санитарные мероприятия, указанные в п.п. 10.25, а; 10.26, б и 10.33 СНиП 2.04.02-84*.

Примечание. При использовании защищенных подземных вод и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается в пределах третьего пояса зоны размещение объектов, указанных в п. 10.26, б СНиП 2.04.02-84*.

(п.10.35.) Санитарные мероприятия во всех поясах зоны подрусловых водозаборов и участков поверхностного источника, питающего инфильтрационный водозабор или используемого для искусственного пополнения запасов подземных вод, должны приниматься такими же, как для поверхностных источников водоснабжения.

8.3 Охрана почв.

Основными направлениями охраны почв являются:

- проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнением химическими токсикантами;

- защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнения тяжелыми металлами;

- принятие Закона об ответственности землепользователей за уровень плодородия и состояния почв.

8.4 Охрана растительности, лесов.

Фонд лесовосстановления составляют лесосеки сплошных рубок перспективного периода и непокрытые лесом лесные земли – гари, погибшие лесные насаждения, вырубки и прочие категории земель.

Основными мероприятиями по лесовосстановлению является сохранение хвойного подроста на вырубках в количестве, достаточном для формирования нового древостоя. На участках, где возобновления не предвидится, целесообразна посадка саженцев хозяйственно ценных и быстрорастущих пород.

К числу охранных мероприятий относятся:

- охрана лесов от пожаров;

- защита от различных видов вредителей;

- охрана от самовольных вырубок, сенокошения, выпаса скота;

- строгое соблюдение для каждой категории лесов ведения хозяйства.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, находящихся в ведении лесничества, осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе: строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров и контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах;

- тушение лесных пожаров;

- противопожарная профилактика (опашка хвойных молодняков, устройство минерализованных полос, противопожарных разрывов, очистка придорожных полос от захламленности, своевременная очистка лесосек от порубочных остатков и т.д.).

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах лесничества осуществляется:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

8.5 Санитарная очистка территории.

### Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития сельского поселения в соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что граждане России имеют право на благоприятную окружающую среду, необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии, в том числе управление отходами.

Политика в сфере управления отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального использования, т.е. предусматривается внедрение максимального использования селективного сбора ТКО и пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории сельского поселения являются территории домовладений, проезжие части улиц населенных пунктов, парки, скверы общественного пользования, территории для отдыха населения, объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Организация системы современной санитарной очистки поселений включает:

- сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых коммунальных отходов (мусора),

- сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации,

- уборка территории от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий,

- общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

Основными направлениями в решении проблем управления отходами в сельском поселении являются:

- максимальное использование селективного сбора ТКО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации твердых коммунальных и биологических отходов;

- строительство новых скотомогильников, оборудованных биологическими камерами, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и требованиями;

- оптимальная эксплуатация существующего полигона ТКО (при его наличии и внесения в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО))  с учетом последующей рекультивации территорий;

- старые и заполненные скотомогильники и ямы Беккери подлежат консервации;

- в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с посл. изм. и доп.) индивидуальные предприниматели и юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений и иных объектов, связанных с обращением с отходами, обязаны:

- соблюдать экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством РФ в области охраны окружающей среды и здоровья человека;

- разрабатывать проекты нормативов образования отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения количества их образования;

- внедрять малоотходные технологии на основе новейших научно-технических достижений;

- проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов;

- предоставлять в установленном порядке необходимую информацию в области обращения с отходами;

- соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их ликвидации;

- в случае возникновения или угрозы аварий, связанных с обращением с отходами, которые наносят или могут нанести ущерб окружающей среде, здоровью или имуществу физических лиц либо имуществу юридических лиц, немедленно информировать об этом федеральные органы исполнительной власти в области обращения с отходами, органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления.

Реализация представленного комплекса мер планировочного и организационного характера позволит восстановить экологическое равновесие и улучшить санитарные и экологические параметры окружающей среды.

Проектные решения Генерального плана учитывают положения основных нормативных, правовых и законодательных документов:

1) В соответствии со статьей 13 Федерального закона №89-ФЗ от 24.06.1998г  "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет. Генеральная схема очистки территории сельсовета на момент проектирования генерального плана сельского поселения разработана, входит в состав «Генеральной схемы санитарной очистки МР Уфимский район РБ».

2) Согласно п.8 ст. 12 ФЗ № 89-ФЗ захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается. Перечень видов отходов, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается, устанавливается Правительством Российской Федерации.

Перечень видов отходов, в состав которых входят

полезные компоненты, захоронение которых запрещается

| N п/п | Наименование группы видов отходов, включающих виды отходов, захоронение которых запрещается | Сроки и условия применения запрета на захоронение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Лом и отходы черных металлов | с 01.01.2017 |
| 2. | Лом и отходы, содержащие цветные металлы | с 01.01.2017 |
| 3. | Отходы оборудования и прочей продукции, содержащих ртуть | с 01.01.2017 |
| 4. | Отходы бумаги и картона | с 01.01.2018 |
| 5. | Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | с 01.01.2018 |
| 6. | Отходы продукции из термопластов (в части упаковки) | с 01.01.2018 |
| 7. | Отходы стекла и изделий из стекла (в части упаковки) | с 01.01.2018 |
| 8. | Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства | с 01.01.2020 |
| 9. | Оборудование электрическое, утратившее потребительские свойства | с 01.01.2020 |
| 10. | Отходы несортированные, включающие виды, указанные в пунктах 1 - 9 настоящего перечня | с 01.01.2024 |

3) в составе Генерального плана учтены решения «Территориальной схемы в области обращения с отходами Республики Башкортостан», утвержденной приказом Минэкологии РБ от 30.12.2019 №1198п и опубликованной 17.04.2020г. Территориальная схема обращения с отходами Республики Башкортостан (далее – Территориальная схема) определяет принципы, направления и механизмы реализации создания эффективной системы комплексного управления отходами на территории субъекта Российской Федерации. Одной из ведущих задач благоустройства территории является проведение мероприятий, обеспечивающих улучшение санитарного состояния муниципальных образований (далее – МО) и создание благоприятной среды обитания. Благоприятная среда обитания для жителей МО оценивается по состоянию основных составляющих природной среды: воздух, почва, качество водных объектов. Недостаточность сооружений для обезвреживания коммунальных отходов, несвоевременная очистка жилых массивов от коммунальных отходов, недостаточная укомплектованность предприятий, занимающихся вывозом отходов, специализированным автотранспортом является причиной микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки, что приводит к накоплению токсичных веществ в почве и, в конечном итоге, создаёт реальную угрозу здоровью населения. Организация и совершенствование эффективной системы управления отходами – длительный и сложный процесс. Реализация данной Территориальной схемы позволит заложить основы для создания современной технологичной системы обращения с отходами, ориентированной в направлении максимальной утилизации и минимального захоронения отходов.

Территориальная схема разработана в соответствии с документами территориального планирования и состоит из следующих разделов: нахождение источников образования отходов; количество образующихся отходов; целевые показатели по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов; места накопления отходов; объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; баланс количественных характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов; схема потока отходов, в том числе информация о зонах деятельности региональных операторов.

4) Согласно Государственной программы "Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан" (утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. N 61):

Цели: повышение уровня экологической безопасности республики; сохранение ее природных систем; обеспечение экономики республики общераспространенными полезными ископаемыми и соответствующей геологической информацией о недрах; рациональное водопользование при сохранении водных экосистем; сохранение биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов; обеспечение эффективной деятельности органа исполнительной власти в сфере природопользования и охраны окружающей среды

Задачи: снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду на основе повышения экологической эффективности экономики республики, проведения предупредительных и надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых и ее рационального использования; предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий; получение всесторонних и полных сведений о флоре и фауне республики; повышение уровня экологической культуры и образования населения; обеспечение сохранения биоразнообразия, воспроизводства и устойчивого использования охотничьих ресурсов на территории республики; повышение качества оказания государственных услуг и исполнения государственных функций в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

В рамках государственной программы «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 г. № 61 (в ред. от 14.04.2015) предусмотрено развитие системы управления отходами производства и потребления на территории Республики Башкортостан, что позволит к 2020 году увеличить долю использованных и обезвреженных отходов в общем объеме образованных отходов I-IV классов опасности до 72%. Указанная программа содержит подпрограмму «Совершенствование системы управления отходами производства и потребления в Республике Башкортостан», задачи которой состоят в следующем:

- ликвидировать объекты размещения отходов, не отвечающие требованиям законодательства;

- развить инфраструктуру по обезвреживанию и переработке отходов.

5) Постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 утверждены Правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Правилами установлен порядок осуществления сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов. Согласно п.4 Правил обращения с ТКО на территории субъекта РФ обеспечивается региональными операторами в соответствии с:

- региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО;

- территориальной схемой обращения с отходами, на основании договоров на оказание услуг по обращению с ТКО, заключенных с потребителями.

6) В соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан Хабирова Р.Ф. от 23.09.2019 № УГ-310 «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года» срок ликвидации несанкционированных свалок до 2024 года.

По данным республиканского кадастра отходов производства и потребления на территории Юматовского сельсовета располагаются следующие объекты обращения с отходами:

1. Объекты размещения отходов:

| № | Наименование объекта | Адрес | Приблизительные координаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Иловые карты БОС ООО «Санаторий Юматово» | Уфимский район, с.Санаторий Юматово 15-летия БАССР | 54,55 | 55,66666667 |
| 2 | Полигон ТКО п.Новые Черкассы | Уфимский район, п.Новые Черкассы | 54,87983 | 56,140515 |

Все свалки твердых коммунальных отходов являются несанкционированными и подлежат ликвидации с последующей рекультивацией земельных участков.

2. Объекты обработки отходов:

| № | Эксплуатирующая компания | Месторасположение | Проектная мощность, т/г |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» | Уфимский район, п.Новые Черкассы | 50 000 |

С 01.01.2019 года сбор и вывоз ТКО, образующихся на территории муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, осуществляется региональным оператором по обращению с ТКО МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» на полигон ТКО п. Новые Черкассы, приблизительные географические координаты 54.87983000 с.ш. 56.14051500 в.д., включенный в государственный реестр объектов размещения  отходов № 02-00115-З-00964-011215.

Проектом предлагаются следующие мероприятия по охране

окружающей среды при обращении с отходами:

1)Сбор и удаление ТКО

Централизованный сбор и вывоз ТКО с территории сельского поселения на расчетный период  планируется обеспечивать региональным оператором,  в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами на полигон близ с. Черкассы. Лицензия №02№00148 от 19.03.2015, внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).

Зона регионального оператора № 1

| № п/п | Наименование МО (ГО) | Наименование объекта | Населенный пункт | Кадастровый номер земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальный район Уфимский район |
|  |  | ММЦОО | п. Новые Черкассы | 02:55:030709:0004 02:55:030709:99 |

Организация, осуществляющая централизованный сбор и вывоз ТКО с территории сельского поселения должна иметь соответствующую лицензию.

в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

- сокращение объемов образования отходов;

- предотвращение образования отходов;

- рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

В данной таблице расчет накопления твердых коммунальных отходов произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

| Коммунальные отходы | Количество коммунальных отходов |
| --- | --- |
|  | кг | л |
|  | на 1 чел/год | всего в год тыс.кг | на 1 чел/год | всего в год тыс. л |
|  |  | расчетный срок |  | расчетный срок |
| Твердые: |  |  |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 190 | 253 | 900 | 1197 |
| от прочих жилых домов | 300 | 399 | 1100 | 1463 |
| Общее количество по городскому округу, поселению, с учетом общественных зданий | 280 | 372 | 1400 | 1862 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | - | 2000 | 2660 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 7 | 8 | 11 |
| Итого |  | 1031 |  | 7193 |

Морфологический состав ТКО

| Компонент | % по массе | Расчетный срок, тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27-37 30 | 0,84 |
| Бумаги, картон | 37-41 40 | 1,12 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,3 |
| Металлолом | 4-6 5 | 0,14 |
| Текстиль | 3-5 5 | 0,14 |
| Кости | 1-2 2 | 0,02 |
| Стекло | 2-3 3 | 0,025 |
| Кожа, резина | 0,5-1 1 | 0,02 |
| Камни, штукатурка | 0,5-1 1 | 0,02 |
| Пластмасса | 5-6 5 | 0,14 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,02 |
| Отсев | 5-7 5 | 0,14 |
| Всего | 100 | 1,031 |

Мусор из домовладений удаляют путем вывоза специальным мусоропроводным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1,33 т.чел.х 50 кг/год = 0,067 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

Селективный сбор ТКО

Проектом предлагается:

-организация раздельного сбора пищевых и непищевых отходов;

-создание на территории населенных пунктов сети приемных пунктов вторичного сырья, в том числе организация передвижных пунктов сбора вторичного сырья;

-создание органами местного самоуправления условий, в том числе и экономических, стимулирующих раздельный сбор отходов.

-при установке контейнеров для раздельного сбора отходов необходимо соблюдение следующих условий:

-контейнерные площадки должны быть расположены таким образом, чтобы жители могли ими воспользоваться по пути на работу, в магазин, на остановку общественного транспорта;

-контейнеры должны быть выкрашены в разные цвета для различных видов отходов;

-конструкция контейнеров должны предусматривать, с одной стороны, удобство пользования, с другой стороны, не допускать попадания внутрь атмосферной влаги, по мере возможности препятствовать размещению «чужого» вида отходов (например, с помощью различной формы входных отверстий).

-пункты приема вторсырья размещаются в пределах территорий, отведенных под размещение жилищно-эксплуатационных служб поселения.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Бкон = Пгод х T х К1/ (365 х V), где

Пгод — годовое накопление ТКО, м3

Т — периодичность удаления отходов, сут

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов — 1,25

V — вместимость контейнера, м3

Ботн. х К2, где К2 равен 1,05, учитывает число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Бкон. = ((1,256х1х1,25) / 365х0,75)х1,05 = 15 контейнеров  (с учетом селективного сбора мусора потребность в мусоро-контейнерах увеличивается).

Ббунк. = ((0,081х1х1,25) / 365х1,5)х1,05 = 2 бункера.

Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м и не более 100 м соответственно. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, следует согласовывать с районным архитектором и районной санэпидстанцией. Срок хранения ТКО в холодное время (при температуре -5 и ниже) составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»). Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги. В дальнейшем эти смешанные по составу отходы подлежат разборке, сортировке и утилизации.

В связи с рассредоточенностью населенных пунктов общая потребность в мусорных контейнерах и бункерах для крупногабаритного мусора составит не менее 1 на населеный пункт (7 шт.).

Количество мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО: М=Пгод/ (365 х Псут х Кисп), где

Пгод — количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течении года, м3

Псут — емкость кузова данного вида мусоровоза, м3

Кисп — коэффициент использования автопарка — 0,7-0,8.

Суточная производительность мусоровоза определяем по формуле

Псут = РхЕ, где

Р -число рейсов в сутки

Е -количество отходов перевозимых за 1 рейс, м3.

Число рейсов мусоровоза определяем по формуле Р=(Т-(Тпз+То))/(Тпог+Траз+2Тпрб), где

Т — продолжительность смены, час.

Тпз — время, затраченное в гараже подготовительные работы, час.

То — время, затраченное на полевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), час.

Тпог. - продолжительность погрузки, час.

Траз. - продолжительность разгрузки, час.

Тпрб. - время, затраченное на пробег от места погрузки до места разгрузки, час.

Р=(8-(0,5+1,0))/(0,5+0,5+1)=3,0— число рейсов

Псут = 3х20,6 = 61,8 м3 — суточная производительность мусоровоза

М=2 мусоровоза.

Маршрутизация движения, собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту. В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующем данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

2) Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений

В настоящее время централизованная система канализования в сельсовете присутствует.

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в полгода. Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время контакта не менее 2 мин. согласно СанПиНу 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

3) Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон. Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, обвалованная по периметру.

4) Утилизация ртутьсодержащих ламп

Среди актуальных проблем экологии важное место занимают вопросы, связанные с загрязнением среды обитания ртутью и ее соединениями. Это обусловлено, с одной стороны, широким использованием и периодическим выходом из строя разнообразных ртутьсодержащих изделий (люминесцентных и ртутных ламп, термометров, гальванических элементов и других приборов) на предприятиях, в быту, здравоохранении, транспорте, в дошкольных, учебных и научных учреждениях, а с другой стороны очень высокой токсичностью ртути.

Согласно действующим в нашей стране экологическим и гигиеническим нормативам предельно допустимые концентрации (ПДК) ртути в воздухе составляют 0,0003 мг/м3, в почве – 2,1 мг/кг.

18 сентября 2010 года вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года N 681, регулирующее порядок обращения с отработавшими свой срок люминесцентными лампочками.

Предприниматели обязаны заключать договора со специальной компанией, занимающейся вывозом таких отходов. Граждане обязаны сдавать лампы в управляющую компанию по месту жительства.

Список близлежащих пунктов приема ртутьсодержащих ламп, ртутных градусников, ртутьсодержащих приборов:

- Государственное унитарное предприятие «Табигат» Республики Башкортостан (ГУП «Табигат» РБ) при Министерстве природопользования и экологии Республики Башкортостан, г. Уфа, ул. Степана Кувыкина, д. 102, тел.: (347) 252-06-19, факс: (347) 248-26-80; tabigat@bk.ru, http://www.tabigat.ru/;

- Стерлитамакский филиал «Табигат», г. Стерлитамак;

- НИИ «БЖД», г. Уфа, ул. 8 Марта, д.12/1, каб.114б Тел.: (347) 228-76-76, 228-68-76;

- ООО «НАПТОН», г. Уфа, ул. Карла Маркса, 37 к.3 - офис 206, 207; 2 этаж; БЦ Капитал, тел.: (347) 290-13-04, факс: (347) 291-11-06, моб. тел.: 8-917-777-05-00, http://www.napton.ru napton@mail.ru.

5) Ликвидация свалок, не отвечающих требованиям законодательства.

Несанкционированные свалки отсутствуют. Имеются мелкие стихийные свалки, которые подлежат ликвидации. Ликвидацию указанных свалок предусмотрено осуществить на расчетный срок реализации генерального плана (до конца 2035г).	Ликвидацию свалок предлагается проводить путем рекультивации в два этапа:

1.технический этап состоит из работ: планировка поверхности нарушенных территорий, нанесение почв на выровненный участок, выполнение комплекса противоэрозийных работ.

2.биологический этап начинается сразу после технического этапа: озеленение восстанавливаемых территорий. Выбор направлений рекультивации определяется в каждом конкретном случае в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.1.02.

6) Консервация полигона ТКО (на территории сельского поселения сельсовет отсутствует полигон ТКО).

7) Строительство специализированных объектов: Проектом предлагается на территории площадью 4,6га (в составе земельного участка с кадастровым номером 02:47:000000:1698) разместить коммунальную зону и предусмотреть строительство мусороперегрузочной и мусоросортировочной станций, пункта сбора и обработки отходов для вторичного использования.

ПЕРЕЧЕНЬ отходов производства и потребления, подлежащих сбору в качестве вторичного сырья на территории Республики Башкортостан

1.Древесные отходы: древесные отходы, отходы обработки и переработки древесины, отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами, отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины, отходы шпона натуральной чистой древесины, отходы щепы натуральной чистой древесины, деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины, обрезь натуральной чистой древесины, деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины, изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства, опилки и стружки натуральной чистой древесины, опилки натуральной чистой древесины, стружка натуральной чистой древесины, древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные, древесные отходы с пропиткой и покрытиями, не загрязненные опасными веществами, прочие отходы обработки и переработки древесины, разнородные древесные отходы, опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит), обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит)

2. Макулатура: отходы бумаги и картона, отходы бумаги и картона незагрязненные, отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные, отходы бумаги от резки и штамповки, отходы картона от резки и штамповки, обрезь гофрокартона, отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные, отходы упаковочной бумаги незагрязненные, отходы упаковочного картона незагрязненные, отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные, отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, срыв бумаги и картона, отходы печатной продукции (черно-белая печать), отходы печатной продукции (цветная печать), бумажные фильтры неиспользованные, брак, прочие незагрязненные отходы бумаги и картона, прочие отходы бумаги незагрязненные, прочие отходы картона незагрязненные, прочие отходы гофрокартона незагрязненные.

3.Отходы черного металла: лом и отходы черных металлов, свечи зажигания автомобильные отработанные, лом и отходы, содержащие чугун, лом и отходы, содержащие чугун, лом чугунный несортированный, лом чугунный в кусковой форме, тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие чугун в кусковой форме, опилки чугунные незагрязненные, стружка чугунная незагрязненная, лом и отходы, содержащие сталь, лом и отходы, содержащие сталь, лом стальной несортированный, лом стальной в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие сталь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат стали, опилки стальные незагрязненные, стружка стальная незагрязненная, лом и отходы, содержащие углеродистую сталь, лом стали углеродистых марок несортированный, лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие сталь углеродистых марок в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат стали углеродистых марок, опилки стали углеродистых марок незагрязненные, стружка стали углеродистых марок незагрязненная, лом и отходы, содержащие легированную сталь, лом легированной стали несортированный, лом легированной стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из легированной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие легированную сталь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат легированной стали, опилки легированной стали незагрязненные, стружка легированной стали незагрязненная, лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь, лом оцинкованной стали несортированный, лом оцинкованной стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из оцинкованной стали незагрязненная потерявшая потребительские свойства,  отходы, содержащие оцинкованную сталь в кусковой форме, опилки оцинкованной стали незагрязненные, стружка оцинкованной стали незагрязненная, лом и отходы, содержащие луженую сталь, лом луженой стали несортированный, лом луженой стали в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из луженой стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, отходы, содержащие луженую сталь в кусковой форме, опилки луженой стали незагрязненные, стружка луженой стали незагрязненная, отходы стальных электродов, остатки и огарки стальных сварочных электродов, лом и отходы, содержащие несортированные черные металлы, лом черных металлов несортированный, лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из черных металлов, незагрязненная, потерявшая потребительские свойства, железные бочки, потерявшие потребительские свойства, отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме, опилки черных металлов незагрязненные, стружка черных металлов незагрязненная.

4.Отходы цветного металла: лом и отходы цветных металлов, лом и отходы, содержащие цветные металлы, лом и отходы, содержащие алюминий,  лом алюминия несортированный, лом алюминия в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак, провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие алюминий в кусковой форме, отходы, содержащие алюминиевую фольгу, отходы, содержащие листовой прокат алюминия, опилки алюминиевые незагрязненные, стружка алюминиевая незагрязненная, лом и отходы, содержащие свинец, лом свинца несортированный, лом свинца в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие свинец в кусковой форме, опилки свинцовые незагрязненные, стружка свинцовая незагрязненная, свинцовые пластины отработанных аккумуляторов, лом и отходы, содержащие медь, лом меди несортированный, лом меди в кусковой форме незагрязненный, провод медный незагрязненный, потерявший потребительские свойства, отходы, содержащие медь, несортированные, отходы, содержащие медь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат меди, стружка медная незагрязненная, лом и отходы, содержащие цинк, лом цинка несортированный, лом цинка в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие цинк, несортированные, отходы, содержащие цинк в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат цинка, стружка цинка незагрязненная, лом и отходы, содержащие никель, лом никеля несортированный, лом никеля в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие никель в кусковой форме, опилки никеля незагрязненные, стружка никеля незагрязненная, лом и отходы, содержащие олово, лом олова несортированный, лом олова в кусковой форме незагрязненный, тара и упаковка из олова незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак, отходы, содержащие олово, несортированные, отходы, содержащие олово в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат олова, опилки оловянные незагрязненные, стружка оловянная незагрязненная,  лом и отходы, содержащие титан, лом титана в кусковой форме незагрязненный, отходы, содержащие титан в кусковой форме, стружка титана незагрязненная, лом и отходы, содержащие хром, отходы, содержащие хром, несортированные, отходы, содержащие хром в кусковой форме, опилки хрома незагрязненные, стружка хрома незагрязненная, лом и отходы цветных металлов с примесями или загрязненные, лом и отходы алюминия с примесями или загрязненные, лом и отходы свинца с примесями или загрязненные, лом и отходы меди с примесями или загрязненные, лом и отходы цинка с примесями или загрязненные, лом и отходы никеля с примесями или загрязненные, лом и отходы олова с примесями или загрязненные, лом и отходы титана с примесями или загрязненные, лом и отходы хрома с примесями или загрязненные, лом и отходы сплавов цветных металлов, лом и отходы, содержащие сплавы цветных металлов,  лом и отходы, содержащие медные сплавы, лом медных сплавов несортированный, лом медных сплавов в кусковой форме, отходы, содержащие медные сплавы в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат медных сплавов,  опилки медных сплавов незагрязненные, стружка медных сплавов незагрязненная, лом и отходы, содержащие бронзу, лом бронзы несортированный, лом бронзы в кусковой форме, отходы, содержащие бронзу в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат бронзы, опилки бронзы незагрязненные, стружка бронзы незагрязненная, лом и отходы, содержащие латунь, лом латуни несортированный, лом латуни в кусковой форме, отходы, содержащие латунь в кусковой форме, отходы, содержащие листовой прокат латуни, опилки латуни незагрязненные, пыль латуни незагрязненная, скрап латуни незагрязненный, стружка латуни незагрязненная, лом и отходы сплавов цветных металлов с примесями или загрязненные, лом и отходы медных сплавов с примесями или загрязненные, лом и отходы бронзы с примесями или загрязненные, лом и отходы латуни с примесями или загрязненные, лом и отходы цветных металлов и сплавов несортированный.

5.Ртутьсодержащие отходы: отходы, содержащие ртуть, изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть, ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, ртутные вентили (игнитроны и иное) отработанные и брак, ртутные термометры отработанные и брак.

6.Отработанные масла: отходы синтетических и минеральных масел, синтетические и минеральные масла отработанные, масла моторные отработанные, масла автомобильные отработанные, масла дизельные отработанные, масла авиационные отработанные, масла индустриальные отработанные, масла трансмиссионные отработанные, масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы, масла компрессорные отработанные, масла турбинные отработанные, масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены.

7.Нефтешламы: синтетические и минеральные масла, потерявшие потребительские свойства, остатки моторных масел, потерявших потребительские свойства, остатки автомобильных масел, потерявших потребительские свойства, остатки дизельных масел, потерявших потребительские свойства, остатки авиационных масел, потерявших потребительские свойства, остатки индустриальных масел, потерявших потребительские свойства, остатки трансмиссионных масел, потерявших потребительские свойства, остатки трансформаторных масел, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства, остатки компрессорных масел, потерявших потребительские свойства, остатки турбинных масел, потерявших потребительские свойства, остатки гидравлических масел, не содержащих галогены и потерявших потребительские свойства, остатки смазочно-охлаждающих масел для механической обработки, потерявших потребительские свойства, остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства, шламы нефти и нефтепродуктов, шлам нефтеотделительных установок, шлам шлифовальный маслосодержащий, шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов, шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти, отходы при добыче нефти и газа

8.Отходы полимерных материалов: отходы полимерных материалов, затвердевшие отходы пластмасс, отходы твердых сложных полиэфиров, шнуры синтетические, потерявшие потребительские свойства, отходы формовочных масс (тёрмбреактивной пластмассы) затвердевшие, шланги пластмассовые, потерявшие потребительские свойства, пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства, отходы пластмассовой (синтетической) пленки, незагрязненной, отходы затвердевшего полиэтилена, отходы полиэтилена в виде лома, литников, отходы полиэтилена в виде пленки, полиэтиленовая тара, поврежденная, отходы затвердевшего полипропилена, отходы полипропилена в виде лома, литников, отходы полипропилена к виде пленки, отходы затвердевших эгролов (пластмасс на основе эфиров целлюлозы), отходы твердых сополимеров стирола, отходы твердого акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС), отходы целлулоида, отходы целлофана, отходы полиэтилентерефталата (в том числе пленки на его базе), отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс.

9.Отходы РТИ: отходы резины, включая старые шины, твердые отходы резины, резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства, обрезки резины, отходы гранулированной резины, резиновая крошка, резиновый скрап, шины пневматические отработанные, камеры пневматические отработанные, покрышки отработанные, покрышки с тканевым кордом отработанные, покрышки с металлическим кордом отработанные, резинометаллические отходы (в том числе изделия отработанные и брак), резинометаллические отходы, резинометаллические изделия, отработанные.

10.Отработанные аккумуляторы: электрическое оборудование, приборы, устройства и их части, отходы аккумуляторов, аккумуляторы свинцовые, отработанные и брак, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом, аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом.

11.Отработанный электролит: отходы неорганических кислот, кислоты аккумуляторные, отработанные, кислота аккумуляторная серная отработанная.

12.Текстиль: отходы текстильного производства, производства волокон, отходы целлюлозного волокна, отходы смешанного волокна, обрезь валяльно-войлочной продукции, отходы тканей, старая одежда, обрезки и обрывки тканей шерстяных, обрезки и обрывки тканей льняных, обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных, обрезки и обрывки тканей смешанных.

13.Стеклобой: стеклянные отходы, стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп).

14.Отходы содержания животных и птиц: помет птичий, помет куриный свежий, помет куриный перепревший, навоз, навоз от крупного рогатого скота свежий, навоз от крупного рогатого скота перепревший, навоз конский свежий, навоз конский перепревший, отходы костей животных и птицы, отходы костей животных, отходы костей птицы, отходы щетины, отходы внутренностей животных и птицы, отходы внутренностей крупного рогатого скота, отходы внутренностей мелкого рогатого скота, отходы внутренностей птицы, отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы, отходы мяса животных и птицы, отходы крови животных и птицы, отходы перьев и пу ха, содержимое желудка и кишок (каныга), отходы от убоя диких животных, отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных, отходы конского волоса, отходы рогов и копыт, отходы скорлупы яичной, скорлупа от куриных яиц, отходы от переработки мяса животных, отходы кишок от переработки мяса животных, отходы от производства консервов из мяса животных, отходы желатина, отходы от переработки мяса птиц, отходы от производства консервов из мяса птиц, отходы шкур, мехов и кожи, отходы шкур, мездра, спилок сырой при обработке шкур, спилок желатиновый при обработке шкур, шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки, отходы мехов.

15.Отходы добывающей промышленности: отходы при добыче торфа, отходы при добыче рудных полезных ископаемых, отходы при добыче нерудных полезных ископаемых, прочие отходы добывающей промышленности.

16.Отходы химического происхождения: отходы химического происхождения, отходы оксидов, гидрооксидов, солей, гальванические шламы, отходы кислот, щелочей, концентратов.

Характеристики вторичных ресурсов и примеры возможного их применения

| № п/п | Наименование фракций | Описание | Результат переработки (продукты) вторичного использования сырья |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага | Условно чистая макулатура в виде газет, журналов и картонных коробок. Влажная макулатура не применима для использования вторично | Идет на производство новой бумаги. Из низкокачественной макулатуры изготавливают оберточную бумагу и картон. Бумажные отходы можно использовать в строительстве для производства теплоизоляционных материалов |
| 2 | Текстиль | Представляет ценность в качестве вторичного сырья. Многие текстильные компоненты содержат 30 – 60 % синтетических добавок, что усложняет их использование в виде вторичного сырья, где все компоненты должны принадлежать одной из групп | Идет на производство нетканых материалов (теплоизоляция, утепленный линолеум и т.п.), изготовление канатов, шнура, мешочных тканей, упаковочного материала |
| 3 | Пластмассы | Большое количество в них полиэтиленовой пленки плотностью 50 – 80 кг/м3. Часть ее представлена в виде пленки, которой ламинируют упаковку пищевых продуктов, в частности молочные пакеты. Некоторые виды полимерных компонентов содержат соединения хлора: поливинилхлориды, искусственные кожи, пенопласты. В небольших количествах представлены фторсодержащие компоненты. Большую заготовительную ценность представляют ПЭТФ (лавсан) и полиэтилен (бутылки из-под напитков) | Может использоваться в производстве строительных материалов, различного вида изоляторов. Пригодна для производства товаров народного потребления (ведра, канистры, полиэтиленовая пленка, ящики, веревки и т.д.) |
| 4 | Стекло | Как правило, присутствуют низшие сорта стеклобоя – цветное стекло | Идет на переплавку, после чего из него заново можно получать банки, бутылки. Стеклянный бой низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя для строительных материалов |
| 5 | Черный металл | Бытовой черный металлолом на 70 % представлен консервными банками с покрытием из олова при содержании 0.2 – 2 % от массы банки. Банки имеют загрязненность до 25 % по массе | Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для прохладительных напитков требует только 5 % энергии, необходимой для изготовления того же количества алюминия из руды, и является одним из наиболее выгодных видов «повторной переработки» |
| 6 | Цветной металл | Среднегодовое его содержание в отходах составляет 0,62 %. Посредством раздельного сбора заготавливают в виде алюминиевых банок около 0,6 % |  |
| 7 | Пищевые отходы | Большая часть отходов перемешана с мелкими фракциями стекла, пластика | Могут использоваться в качестве кормовых ресурсов (картофельные очистки, овощные и фруктовые остатки и прочие). Могут быть сырьем для производства компоста |
| 8 | Дерево | Основная масса древесины состоит из фракций менее 200 мм (2,5 %) и заготовительной ценности не представляет. Около 0,5 % от общей массы отходов составляют крупные фракции древесины в составе предметов мебели и других, которые легко извлечь из отходов и целесообразно использовать | Выработка тепловой энергии при сжигании древесины |
| 9 | Кожа, резина | Этот вид вторичных ресурсов представлен изношенной обувью и одеждой, а также галантереей (сумки, чемоданы и прочее). Здесь компоненты натуральной кожи имеют соединения с синтетическими материалами и тканями | – |
| 10 | Отсев | Заготовительной ценности не представляют | Заготовительной ценности не представляют |

Извлечение вторичного сырья из ТКО возможно тремя различными способами:

1) развитием системы селективного сбора отходов посредством установки контейнеров для различных фракций отходов: бумага (картон), стекло, пластик, железо, садовые отходы, прочие отходы;

2) развитием системы селективного сбора посредством создания передвижных и стационарных пунктов приема вторсырья и приемно-заготовительных баз;

3) извлечения вторичных ресурсов на мусоросортировочных комплексах.

Выбор метода извлечения вторичных ресурсов для муниципальных районов и городских округов осуществляется региональным оператором. При этом основным критерием выбора метода для регионального оператора являются указанные целевые показатели утилизации ТКО.

8) Сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территории хозяйств и практически не вывозятся. Биологические отходы вывозятся в скотомогильники и ямы Беккери. На территории сельсовета скотомогильники отсутствуют.

9) Отходы производства. Сложившаяся на территории сельского поселения ситуация по образованию, использованию и захоронению отходов производства и потребления продолжает оставаться в числе актуальных, так как они являются основными источниками загрязнения почвы. Состояние системы утилизации, переработки и захоронения промышленных отходов и ТКО обостряют неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку не только в сельсовете, но и в целом по району и Республике Башкортостан.

8.6 Защита от электромагнитного излучения

Источниками электромагнитного излучения в районе являются существующие высоковольтные воздушные линии электропередач 500 Кв, 110 Кв, 35 Кв. В целях защиты населения устанавливаются охранные зоны вдоль трасс ВЛ по обе стороны от проекций крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ: 25 м для ВЛ 500 Кв, 20 м для ВЛ 110 Кв, 15 м для ВЛ 35 Кв.

Санитарные разрывы от подстанций устанавливаются в зависимости от мощности трансформаторов.

8.7 Охрана от транспортных коммуникаций

Охрана от транспортных коммуникаций включает в себя защиту от негативного воздействия автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта.

Количество вредных выбросов зависит от интенсивности и режима движения автомобилей. Режим движения автомобилей, в свою очередь, зависит от дорожных условий: радиусов вертикальных и горизонтальных кривых, типов и состояния дорожных покрытий, величины продольных уклонов, ровности и шероховатости покрытия, количества пересечений в одном уровне.

Основным фактором снижения количества выбросов является скорость и непрерывность движения транспортного потока. Наименьшее загрязнение выхлопными газами происходит при скорости автомобилей 60-70 км/ч. Существующее состояние сети автодорог не обеспечивает такие скорости. Так, на дорогах с переходным покрытием скорость движения составляет 20-40 км/ч, на грунтовых дорогах - 10-20 км/ч.

Основными направлениями развития транспортного комплекса в Юматовском сельсовете являются:

- создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами;

- организации межгрупповых и внутригрупповых поездок населения к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

- развитие экономических, торговых и культурных связей между районными центрами;

- возможность выхода на внешние трассы;

- обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

- повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий;

- организация придорожных сервисов, предприятий по обслуживанию автомобилей.

Вдоль автомобильных дорог межмуниципального и районного значения, проходящих по сельхозугодьям, предусматриваются санитарно-защитные полосы шириной 10-40 м от границы полосы отвода по обеим сторонам дороги, свободные от посадок сельскохозяйственных культур, или посадка 2-3 рядов зеленых насаждений. Это позволит снизить уровень загрязнения почвы придорожной полосы на 30-40%.

Зеленые насаждения вдоль дорог являются защитными мероприятиями по снижению запыленности окружающей местности. Среднегодовая запыленность придорожной полосы составляет 10-30 тонн для грунтовых дорог и 5-10 тонн для дорог с переходным типом покрытия в расчете на 1 км протяжения, что превышает предельно допустимую концентрацию соответственно в 5-15 раз и в 3-5 раз в зависимости от интенсивности движения и состояния покрытия.

Проектом предусмотрена замена грунтовых покрытий на твердые на автодорогах, проходящих через населенные пункты и через угодья, предназначенные для выращивания ценных сельскохозяйственных культур.

Глава IX. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения на территории Юматовского сельсовета.

9.1. Пожарная безопасность

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ с изменениями на 25 ноября 2009 года действует с 1 января 2010 года.

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 №123-ФЗ

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

1.      нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

2.        создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

3.        разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

- государственная противопожарная служба;

- муниципальная пожарная охрана;

- ведомственная пожарная охрана;

- частная пожарная охрана;

- добровольная пожарная охрана.

Основными задачами пожарной охраны являются:

-организация и осуществление профилактики пожаров;

-спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;

-организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.

9.2. Планировочные меры пожарной безопасности

Планировка и застройка территории сел Юматовского сельсовета осуществляется в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности.

К зданиям, сооружениям и строениям должен обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и
ограничение последствий их воздействия обеспечиваются следующими способами:

    - применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих

ограничение распространения пожара за пределы очага;

2. устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

3. устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

4. применение систем коллективной и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

5. применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

6. применение огнезащитных составов и строительных материалов для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций;

7. устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры;

8. устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

9. применение первичных средств пожаротушения;

10. применение автоматических установок пожаротушения;

11. организация деятельности подразделений пожарной охраны

Техногенные пожары не выходят за пределы объектов. Эвакуация населения не предусматривается.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведена проверка противопожарного состояния жилого фонда, создан запас огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам пожарной безопасности, в состоянии готовности находятся пожарная техника и приспособления.

Пожарное депо размещается на земельном участке, имеющем выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.

Расход воды на наружное пожаротушение в Юматовском сельсовете Уфимского района осуществлен по СНиП 2.04.02-84* (см. главу VI, п.6.3 Водоснабжение).

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образованием и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Борьба с лесными пожарами является одной из важнейших государственных задач. Неоднородность природных условий, различное хозяйственное назначение лесов обуславливают различную форму их охраны и методы борьбы с огнем

Охрана лесов от пожаров включает в себя выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

1. предупреждение лесных пожаров;

2. мониторинг пожарной безопасности в лесах и лесных пожаров;

3. разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

4. иные меры пожарной безопасности в лесах.

Меры пожарной безопасности в лесах осуществляются в соответствии с лесным планом субъекта Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом лесничества, лесопарка и проектом освоения лесов.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

-	разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и другие);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, соляркой, керосином или иными горючими веществами, материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другое) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

-места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:

-100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

- 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

- территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горюче-смазочных материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов должны:

- хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра;

- соблюдать нормы наличия средств пожаротушения, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

- при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и проведении этих работ органы государственной власти или органы самоуправления, прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

- тушить пожары, возникшие по их вине;

- немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов направлять работников, пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров.

Требования пожарной безопасности в лесах при осуществлении рекреационной деятельности (устанавливаются в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах и Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности).

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Требования пожарной безопасности в лесах при размещении и эксплуатации железных и автомобильных дорог

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода полосы шириной 10 метров с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных и автомобильных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной полосы шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Владельцы железнодорожного и автомобильного транспорта общего пользования, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода обязаны:

-	не допускать к эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными или искроулавливающими устройствами на участках железнодорожных путей, проходящих через лесные массивы;

- в случае обнаружения пожаров в полосе отвода дорог или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщение об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

На участках железнодорожных и автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь, золу, окурки и спички из окон и дверей.

Требования к пребыванию граждан в лесах

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности в лесах, изложенные в общих требованиях пожарной безопасности в лесах;

- при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления;

- оказывать содействия при тушении лесных пожаров.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия по противопожарной профилактике в лесах подразделяются на три основные группы: предупреждение возникновения лесных пожаров, ограничение распространения лесных пожаров и организационно-технические и другие мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесного фонда.

Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров

Учитывая, что в подавляющем большинстве случаев лесные пожары возникают из-за неосторожного обращения людей с огнем во время отдыха или выполнения работ, государственные органы управления лесным хозяйством обязаны обеспечить:

- широкое проведение лесопожарной пропаганды среди населения в населенных пунктах, общественном транспорте, местах выполнения работ и массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной безопасности;

- организацию лесной рекреации в целях сокращения неорганизованного притока людей, обеспечения пожарной безопасности в местах отдыха;

- контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах, установление причин возникновения лесных пожаров, выявление нарушителей и виновников возникновения лесных пожаров.

Лесопожарная пропаганда должна вестись в направлении обеспечения выполнения требований пожарной безопасности в лесу и формирования у населения более глубоких знаний о лесе, взаимодействие человека с лесом, необходимости активных действий по охране леса, а также должна быть целенаправленной, оперативной, соответствовать времени года, обстановке и категории населения, содержать конкретные факты и печатные издания, которые должны быть выразительными, привлекательными и образными.

Пропаганда проводится непрерывно в течение года и усиливается в пожароопасный сезон, особенно при наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды. Для проведения работы должны в первую очередь использоваться средства массовой информации: печать, радио, телевидение, кино и другие.

Рекомендуются следующие формы лесопожарной пропаганды:

-проведение лекций, докладов, бесед по телевидению;

- индивидуальных бесед с занятыми в лесу рабочими, гражданами в населенных пунктах отдыхающими в лесу, туристами, экскурсантами, школьниками и т.д.;

- создание кино и видеофильмов, кино плакатов о вреде, наносимым лесными пожарами, причинах возникновения их и меры борьбы. Организация широкого показа данных фильмов, кино плакатов в кинотеатрах, клубах, домах культуры, санаториях, домах отдыха, в детских лагерях, школах;

- опубликование в местной периодической и стенной печати выступлений бесед, статей научных работников государственной и ведомственной лесной охраны, и других специалистов лесного хозяйства.

Издание массовыми тиражами и распространение плакатов, листовок и других материалов массовой печатной пропаганды:

- размещение у дорог на участках, где ведутся работы, в местах отдыха трудящихся, в лесу, периодически обновляемых плакатов и объявлений, предупреждающих о пожарной опасности в данное время;

- изготовление и распространение наклеек на спичечных коробках и других предметов массового потребления.

Для предотвращения распространения лесных пожаров следует осуществлять мероприятия по повышению пожароустойчивости насаждений за счет регулирования состава древостоев, очистки их от захламленности и своевременного проведения выборочных и сплошных санитарных рубок, рубок промежуточного пользования, очистки лесосек от порубочных остатков, противопожарного обустройства лесов, включающего создание системы противопожарных барьеров, сети дорог и водоемов, а также в контролируемом выжигании непокрытых лесом участков лесного фонда.

9.3 Мероприятия по защите территории Юматовского сельсовета от стихийных бедствий природного характера.

Природные чрезвычайные ситуации для Уфимского района не представляют большую вероятность. Природные чрезвычайные ситуации обусловлены половодьем, дождевыми паводками, заморозками, ледовыми заторами, сильной метелью, сильным ветром, снегопадами, сильными дождями, градом, лесными пожарами и карстовыми явлениями.

По прогнозам чрезвычайных ситуаций, Уфимский район наиболее подвержен в зимние месяцы – штормовым ветрами и метелям, в весеннее-осенний период при малом количестве осадков – возникновению лесных пожаров.

Анализ основных тенденций динамики и развития чрезвычайных ситуаций в Уфимском районе, обусловленных опасными природными явлениями, показал, что их количество в ближайшие годы не превысит среднемноголетних значений. При этом уровень чрезвычайных ситуаций ожидается не выше локальных.

Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляются силами и средствами предприятий, учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых

возможна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Комплекс мероприятий по защите населения включает:

- Оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сложившихся условиях;

- Эвакуационные мероприятия;

- Меры по инженерной защите населения;

- Меры радиационной и химической защиты;

- Медицинские мероприятия

- Подготовку населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

9.4 Мероприятия по защите территории Юматовского сельсовета от стихийных бедствий техногенного характера.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся:

- чрезвычайные ситуации, связанные с нарушениями линий тепло-, водо-, газо- и электроснабжения населенных пунктов вследствие возросших нагрузок на изношенные тепловые сети при понижении температуры воздуха, обрывом воздушных линий электроснабжения или их перехлест при сильных метелях;

- пожары (взрывы) в жилых и административных зданиях в результате использования нагревательных приборов и нарушения правил безопасности при эксплуатации печного отопления;

- ДТП, при движении автотранспорта в условиях снегопада и метели с ухудшением видимости;

- нарушения в работе коммунальных служб, вызванные снегопадами и гололедными явлениями;

- аварии на трубопроводном транспорте и на производственных объектов нефтяной и химической отраслей.

Глава Х. Основные технико-экономические показатели

| № № | Показатели | Ед. изм. | Сущ. полож. | Расчетный срок, 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория сельсовета всего в том числе: | га | 4069,33 ( | 4045,4 |
| 1.1 | -территории населённых пунктов всего | « | 482,14 | 545,94 |
| 1.1.1 | с.санатория Юматово им.15-летия БАССР | га | 12,50 | 13,45 |
| 1.1.2 | с.станции Юматово | « | 138,46 | 158,11 |
| 1.1.3 | д.Уптино | « | 112,62 | 123.45 |
| 1.1.4 | д.Юматово | « | 179,15 | 210,48 |
| 1.1.5 | с.Юматовского сельхоз-техникума | « | 39,41 | 36,28 |
|  |  | « |  |  |
| 1.2 | Территории за чертой населённых пунктов всего | га | 3587,19 | 3499,46 |
|  | из них: | « |  |  |
| 1.2.1 | -леса | га | 1837,81 | 1837,81 |
| 1.2.2 | -пашня | « | 181,54 | 181,54 |
| 1.2.3 | -пастбища | « | 252,15 | 244,63 |
| 1.2.4 | - сады, огороды | « | 296,57 | 296,69 |
| 1.2.5 | -водоёмы | « | 32,75 | 32,75 |
| 1.2.6 | -территории производственных предприятий за чертой населённых пунктов | « | 23,67 | 28,27 |
| 1.2.7 | -придорожные комплексы и логистические центры | « | 3,52 | 125,54 |
| 1.2.8 | -кладбища за чертой населённых пунктов | « | 2,86 | 2,86 |
| 1.2.9 | -автодорога М-5 | « | 33,02 | 33,02 |
| 1.2.10 | -железная дорога | « | 82,27 | 82,27 |
| 1.2.11 | -прочие | « | 841,04 | 634,08 |
| 2 | Население всего по с/с, в том числе: | тыс.чел. | 4,048 | 5,1 |
| 2.1 | с.санатория Юматово им.15-летия БАССР | « | 0,547 | 0,62 |
| 2.2 | с.станции Юматово | « | 0,797 | 1,41 |
| 2.3 | д.Уптино | « | 0,416 | 0,67 |
| 2.4 | д.Юматово | « | 1,724 | 2,02 |
| 2.5 | с.Юматовского сельхозтехникума | « | 0,341 | 0,38 |
| 2.6 | Плотность населения | чел./га | 1,1 | 1,6 |
| 3 | Жилой фонд всего по с/с | тыс.кв.м/ квартир, тыс.шт. | 178,5/ 1605 | 229,6/ 2271 |
| 3.1 | в том числе по населённым пунктам: |  |  |  |
| 3.1.1 | с.санатория Юматово им.15-летия БАССР | « | 11,2/ 278 | 11,2/ 300 |
| 3.1.2 | с.станции Юматово | « | 29,8/ 362 | 61,2/ 682 |
| 3.1.3 | д.Уптино | « | 52,5/ 258 | 57,4/ 280 |
| 3.1.4 | д.Юматово | « | 70,1/ 723 | 84,9/ 809 |
| 3.1.5 | с.Юматовского сельхозтехникума | « | 14,9/ 157 | 14,9/ 200 |
| 3.2 | Новое строительство всего, в том числе: | « | - | 51,1/ 531 |
| 3.2.1 | с.станции Юматово | « | - | 31,4/ 349 |
| 3.2.2 | д.Уптино | « | - | 4,9/ 41 |
| 3.2.3 | д.Юматово | « | - | 14,8/ 141 |
| 3.2 | Жилищная обеспеченность | кв.м/чел. | 52,2 (на зарегистрированное население) | 45,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. | мест | 12/ 35 | 280/ 55 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел | учащ. | 262/ 77 | 734/ 144 |
| 4.3 | Предприятия розничной торговли - всего/1000 чел | м2 торг. пл. | 180/ 53 | 1530/ 300 |
| 4.4 | Учреждения культуры - всего/1000 чел | мест | - | 969/ 190 |
| 4.5 | Поликлиники - всего/1000 чел | мест | 200/ 88 | 200/ 39 |
| 4.6 | Спортивные залы - всего/1000 чел | м2 | 144/ 42 | 816/ 160 |
| 5 | Ориентировочная стоимость реализации проекта (жилищное строительство и инфраструктура)* | млн. руб. | - | 3577,0 |

Примечание: *уточняется рабочими проектами

Глава ХI. Сведения о переводе земель в иную категорию

Перечень земельных участков, планируемых к переводу в земли населенного пункта на расчетный срок в границах сельского совета

| № | Населенный пункт | Кадастровый номер участка, вошедшего в состав населенного пункта | Площадь всего участка, га | Категория существующая/Вид использования участка по документу | Категория перевода | Кадастровая стоимость участка / стоимость м2, руб. | Площадь участка, планируемого к переводу в иные категории, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Уптино | 02:47:180601:873 | 6,10 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 360498,18/5,91 | 6,08 |
|  |  | 02:47:180601:865 | 0,005 | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,005 |
|  |  | 02:47:180103 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,23 |
|  |  | 02:47:180504 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,005 |
|  |  | 02:47:180501 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,13 |
|  |  | 02:47:180101 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,38 |
|  |  | 02:47:180601 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 4,00 |
| Итого по д.Уптино | 10,83 |
| 2 | с. станция Юматово | 02:47:180601:14 02:47:180601:967 (двойной учет) | 0,90 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 41422,9/4,67 | 0,90 |
|  |  | 02:47:180601 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 17,33 |
|  |  | 02:47:000000:10685 | 4,54 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | 620396,22/13,66 | 0,67 |
|  |  | 02:47:180211:114 | 0,87 | Земли населенных пунктов (д.Юматово) | Земли населенных пунктов (с.станция Юматово) | 145337.92/167,44 | 0,88 |
|  |  | 02:47:180207:262 (исключение части земельного участка из черты населенного пункта в целях исключения пересечения границей населенного пункта) | 0,75 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 34847,54/4,67 | -0,13 |
| Итого по с. станция Юматово | 19,65 |
|  | д.Юматово | 02:47:000000:9319 | 6,0 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 360515,91/5,91 | 6,0 |
|  |  | 02:47:180501:321 | 0,015 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 700,5/4,67 | 0,015 |
|  |  | 02:47:180501:320 | 0,015 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 723,85/4,67 | 0,015 |
|  |  | 02:47:180501 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 7,0 |
|  |  | 02:47:000000:10685 | 4,54 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | 620396,22/13,66 | 0,38 |
|  |  | 02:47:180501:186 | 45,67 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 2699469,33/5,91 | 1,02 |
|  |  | 02:47:180216:217 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,13 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 577650,48/456,28 | 0,13 |
|  |  | 02:47:180216:218 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,11 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 503276,84/456,28 | 0,11 |
|  |  | 02:47:180216:94 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,09 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 384821,43/456,28 | 0,09 |
|  |  | 02:47:180216:1 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,09 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 397876,16/456,28 | 0,09 |
|  |  | 02:47:180216:111 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,02 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 437787,02/2074,82 | 0,02 |
|  |  | 02:47:180216:160 | 0,08 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,08 |
|  |  | 02:47:180216:188 | 0,15 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180216:185 | 0,15 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180216:183 | 0,15 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180216:186 | 0,15 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180216:180 | 0,15 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180216:179 | 0,15 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180216:178 | 0,15 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180216:182 | 0,15 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180216:184 | 0,15 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180216:187 | 0,15 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180216:181 | 0,15 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180216:189 | 0,15 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180216:193 | 0,002 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | 133,5/5,34 | 0,002 |
|  |  | 02:47:180216:194 | 0,004 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | 192,24/5,34 | 0,004 |
|  |  | 02:47:180216:207 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,13 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 455480,8/344,8 | 0,13 |
|  |  | 02:47:180216:204 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,12 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 420656/344,8 | 0,12 |
|  |  | 02:47:180216:205 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,15 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 380416/256 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180216:216 | 0,15 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 8652,24/5,91 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180216:208 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,15 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 395140,8/344,8 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180216:159 | 0,002 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,002 |
|  |  | 02:47:180216:214 | 0,14 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 8398,11/5,91 | 0,14 |
|  |  | 02:47:180216:212 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,16 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 346545,94/222,43 | 0,16 |
|  |  | 02:47:180216:209 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 368280/209,25 | 0,18 |
|  |  | 02:47:180216:215 | 0,19 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 11211,27/5,91 | 0,19 |
|  |  | 02:47:180216:206 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,17 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 196043,7/115,66 | 0,17 |
|  |  | 02:47:180216:213 | 0,14 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 8563,59/5,91 | 0,14 |
|  |  | 02:47:180216:211 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,18 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 8399,16/4,62 | 0,18 |
|  |  | 02:47:180216 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 2,83 |
|  |  | 02:47:180401 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 1,85 |
|  |  | 02:47:180401:106 | 4,5 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 4,4 |
|  |  | 02:47:180401:147 | 0,002 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | 133,5/5,34 | 0,002 |
|  |  | 02:47:180401:156 | 0,2 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 881244,51/433,47 | 0,2 |
|  |  | 02:47:180401:14 | 0,1 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 554089,84/534,32 | 0,1 |
|  |  | 02:47:180401:15 | 0,03 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 156021,44/534,32 | 0,03 |
|  |  | 02:47:180204:42 (включение в черту населенного пункта части земельного участка в связи с исключением пересечения границей населенного пункта) | 0,22 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 951466,65/433,47 | 0,03 |
|  |  | 02:47:180205 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,04 |
|  |  | 02:47:000000:1711 | 1,7 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 243880/14 | 1,7 |
|  |  | 02:47:180401:19 | 0,08 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 378256,12/456,28 | 0,08 |
|  |  | 02:47:180401:80 | 0,08 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 377343,56/456,28 | 0,08 |
|  |  | 02:47:000000:10703 | 0,09 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 413845,96/456,28 | 0,09 |
|  |  | 02:47:180401:101 | 0,08 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 365024/456,28 | 0,08 |
|  |  | 02:47:180401:30 | 0,001 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 4827,2/344,8 | 0,001 |
|  |  | 02:47:180206:289 | 0,002 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли населенных пунктов | 133,5/5,34 | 0,002 |
|  |  | 02:47:180401:29 | 0,8 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 1613911,86/199,89 | 0,7 |
|  |  | 02:47:180207:374 (включение в черту населенного пункта части земельного участка в связи с исключением пересечения границей населенного пункта) | 0,15 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 654973,17/433,47 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180206 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,001 |
|  |  | 02:47:180209:36 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,09 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 393313,36/456,28 | 0,09 |
|  |  | 02:47:180209:82 | 0,07 | Категория не установлена | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,07 |
|  |  | 02:47:180209 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,8 |
|  |  | 02:47:180205:413 | 0,02 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 772,85/3,77 | 0,02 |
|  |  | 02:47:180205:409 | 0,03 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 3569,55/13,47 | 0,03 |
|  |  | 02:47:180205:411 | 0,05 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 1737,97/3,77 | 0,05 |
|  |  | 02:47:180205:412 | 0,03 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 1304,42/3,77 | 0,03 |
|  |  | 02:47:180205 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,24 |
| Земельные участки планируемые к исключению из черты населенного пункта д.Юматово |
|  |  | 02:47:180211:114 | 0,87 | Земли населенных пунктов (д.Юматово) | Земли населенных пунктов (с.станция Юматово) | 145337.92/167,44 | 0,09 |
|  |  | 02:47:180207:262 (исключение части земельного участка из черты населенного пункта в целях исключения пересечения границей населенного пункта) | 0,75 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 34847,54/4,67 | 0,6 |
| Итого по д.Юматово | 32,14 |
|  | с. санатория Юматово имени 15-летия БАССР | 02:47:180216:228 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,1 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 416420,94/432,87 | 0,1 |
|  |  | 02:47:180216:146 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,06 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 243272,94/432,87 | 0,06 |
|  |  | 02:47:180216:24 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,06 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 258710,76/456,28 | 0,06 |
|  |  | 02:47:180216:65 | 0,03 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 48164,4/157,4 | 0,03 |
|  |  | 02:47:180216:126 (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,05 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 75422,4/157,13 | 0,02 |
|  |  | 02:47:181004:5 (02:47:181004:4 двойной учет) (земельный участок за чертой населенного пункта с категорией земли населенных пунктов) | 0,25 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 1088876,64/443,47 | 0,25 |
|  |  | 02:47:180216 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,06 |
| Итого по с. санатория Юматово имени 15-летия БАССР | 0,58 |
|  | с.Юматовский сельхозтехникум | 02:47:180201:9 (часть земельного участка за чертой населенного пункта) | 0,14 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов |  | 0,02 |
|  |  | 02:47:180201 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,2 |
|  |  | 02:47:180218 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,05 |
|  |  | 02:47:180217 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,3 |
|  |  | 02:47:180202 | - | Территории общего пользования | Земли населенных пунктов | -/3,63 | 0,25 |
| Земельные участки планируемые к исключению из черты населенного пункта с.Юматовский сельхозтехникум |
|  |  | 02:47:180201:101 | 0,34 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 806409,45/232,73 | 0,34 |
|  |  | 02:52:000000:8576 | 0,1 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 243202,85/232,73 | 0,1 |
|  |  | 02:47:180201:99 | 0,12 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 277181,43/232,73 | 0,12 |
|  |  | 02:52:180201:89 | 0,12 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 194754,75/164,35 | 0,12 |
|  |  | 02:47:180201:92 | 0,12 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 297661,67/232,73 | 0,12 |
|  |  | 02:52:180201:100 | 0,07 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 166867,41/232,73 | 0,07 |
|  |  | 02:52:180201:101 | 0,06 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 156860,02/232,73 | 0,06 |
|  |  | 02:52:180201:2 | 0,18 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 296487,4/164,35 | 0,18 |
|  |  | 02:47:180201:264 | 0,38 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 1219029,6/324,21 | 0,13 |
|  |  | 02:52:180201:99 | 0,14 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 341414,91/232,73 | 0,14 |
|  |  | 02:47:180201:93 | 0,11 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 275086,86/232,73 | 0,11 |
|  |  | 02:47:180201:26 | 1,60 | Земли населенных пунктов | Земли сельскохозяйственного назначения | 2040601,71/120,81 | 1,60 |
|  |  | 02:47:180201:94 | 0,08 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 202242,37/232,73 | 0,08 |
|  |  | 02:47:180201:95 | 0,07 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 166169,22/232,73 | 0,07 |
|  |  | 02:47:180201:88 | 0,07 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 161049,16/232,73 | 0,07 |
|  |  | 02:47:180201:90 | 0,06 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 145921,71/232,73 | 0,06 |
|  |  | 02:52:180201:98 | 0,11 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 260890,33/232,73 | 0,11 |
|  |  | 02:52:180201:96 | 0,08 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 138054/164,35 | 0,08 |
|  |  | 02:52:180201:97 | 0,08 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 187580,38/232,73 | 0,08 |
|  |  | 02:47:180201:96 | 0,15 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 232320/154,88 | 0,15 |
|  |  | 02:47:180201:91 | 0,08 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 132577,28/154,88 | 0,08 |
|  |  | 02:47:180201:89 | 0,06 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 145456,25/232,73 | 0,06 |
|  |  | 02:47:180201 | - | Территории общего пользования | Территории общего пользования | -/3,63 | 0,01 |
| Итого по с.Юматовский сельхозтехникум | -3,13 |

Мелиоративные системы отсутствуют.

Разработку градостроительной документации на последующих стадиях проектирования необходимо согласовать с Министерством сельского хозяйства РБ в части изменения границ земель сельхозназначения.

Проектный баланс земель территории СП Юматовский сельсовет

| Категории земель | Существующее положение, га | На расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 1571,29 | 1391,59 |
| Земли населенных пунктов | 482,14 | 542,21 |
| Земли промышленности | 145,34 | 240,05 |
| Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| Земли лесного фонда | 1837,81 | 1837,81 |
| Земли водного фонда | 32,75 | 32,75 |
| Земли запаса | - | - |
| Итого по сельсовету | 4069,33 | 4044,41 |

Планируется корректировка смежной границы СП Юматовский сельсовет МР Уфимский район РБ и СП Алкинский сельсовет МР Чишминский район РБ в целях исключения пересечений, в районе ДСК «Ветеран», СНТ «Отдых» (планируется к включению в границы СП Юматовский сельсовет МР Уфимский район РБ) земельные участки с кадастровыми номерами 02:47:180201:281, 02:47:180201:280, 02:47:180201:5, 02:52:180201:34, 02:47:180201:101, 02:52:000000:8576, 02:47:180201:99, 02:52:180201:89, 02:47:180201:92, 02:52:180201:100, 02:52:180201:101, 02:52:180201:2, 02:47:180201:264, 02:52:180201:99, 02:47:180201:94, 02:47:180201:93, 02:47:180201:95, 02:47:180201:88, 02:47:180201:90, 02:52:180201:98, 02:47:180201:27, 02:52:180201:96, 02:52:180201:97, 02:47:180201:96, 02:47:180201:91, 02:47:180201:89, 02:47:180201:26, 02:47:180303:28, 02:47:180303:35, 02:47:180303:1199, 02:47:180303:1155, 02:47:180303:1250, 02:47:180303:56, 02:47:180303:1349, 02:47:180303:1388, 02:47:180303:931, 02:47:180303:1261, 02:47:180303:1263, 02:47:180303:1239, 02:47:180303:1238, 02:47:180303:1240, 02:47:180303:1260, 02:47:180303:121.

Планируется корректировка смежной границы СП Юматовский сельсовет МР Уфимский район РБ и СП Авдонский сельсовет МР Уфимский район РБ в части передачи земельных участков с кадастровыми номерами: 02:47:000000:531, 02:47:180501:336, 02:47:180501:340, 02:47:180501:337, 02:47:180501:338, 02:47:180501:339, 02:47:180501:345, 02:47:180501:341, 02:47:180501:175, 02:47:180501:344, 02:47:180501:343, 02:47:180501:342, 02:47:180501:313, 02:47:180501:317, 02:47:180501:318, 02:47:180501:174, 02:47:180501:176, 02:47:180501:314, 02:47:180501:315, 02:47:180501:319, 02:47:180501:316  в состав СП Авдонский сельсовет МР Уфимский район РБ.

Корректировка смежной границы СП Юматовский сельсовет МР Уфимский район РБ и СП Алкинский сельсовет МР Чишминский район РБ предусмотрена с учетом письма о согласовании от Администрации МР Чишминский район РБ исх.№ 580 от 01.03.2021г.

Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения, планируемых к переводу в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

| Кадастровый номер участка, вошедшего в состав населенного пункта | Наименование функциональной зоны | Площадь всего участка, га | Категория сущ. | Категория перевода | Площ.уч-ка, планируемого к переводу в иные категории, га | Краткое обоснование выбранного варианта размещения объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02:47:000000:1698 | Зона производ-ственной, инженер-ной и транспортной инфра-структур | 79,8 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 79,8 | Инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения |
| 02:47:000000:1700 | Зона производ-ственной, инженер-ной и транспортной инфра-структур | 30,50 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 30,50 | Инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения |
| 02:47:180301:150 | Зона производ-ственной, инженер-ной и транспортной инфра-структур | 4,9 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 4,9 | Инвестиционная привлекательность территории, благодаря близости транспортной инфраструктуры федерального и регионального значения |
| 02:47:180216 Часть кадастрового квартала | Зона производ-ственной, инженер-ной и транспортной инфра-структур, существующий водозабор | 0,3 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,3 | 1) агрохимический мониторинг состояния земель определил возможность использования наименее ценных земель сельскохозяйственного назначения; 2)иных вариантов размещения не имеется |
| 02:47:180601:113 | Зона производ-ственной, инженер-ной и транспортной инфра-структур, Расширение существующего кладбища | 0,72 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,72 | 1)расширение кладбища в связи с отсутствием мест для захоронения; 2)иных вариантов размещения не имеется. |
| Итого по сельсовету | 116,22 |  |

# Text boxes

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

Инвестиционная площадка для малого бизнеса

Существующий водозабор

Существующий водозабор

Кладбище в с.станция Юсматово

Логистический  центр

Придорожный сервис

Логистический центр

Придорожный сервис

Существующий водозабор

Кладбище в с.станция Юматово